# INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sector 2, cod poştal: 020976, Cod fiscal:  14582693

# Cont: RO46TREZ7005025XXX000955 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti

Telefon: +40–21–3032.999; Fax: +40–21–3032.937

## PREŞEDINTELE

INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

În temeiul art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul Legii nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,

emite prezenta

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii

pentru serviciul de amator din România

Art. 1 – Prezenta decizie se aplică serviciului de amator din România.

Art. 2 – Condiţiile de autorizare precum şi regulile după care radioamatorii îşi desfăşoară activitatea sunt stabilite prin Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din România, cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 3 – (1) Benzile de frecvenţe radio utilizate în serviciul de amator sunt cuprinse în Anexa nr. 2 la prezenta decizie.

(2) Benzile de frecvenţe radio utilizate în serviciul de amator sunt exceptate de la licenţiere şi pot fi utilizate în condiţiile Regulamentului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 4 – Condiţiile tehnice pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii în serviciul de amator (RO-AMATOR) sunt prevăzute în Anexa nr. 3 la prezenta Decizie.

Art. 5 – Cuantumul tarifelor de atribuire a indicativelor de identificare în cadrul serviciului de amator sunt prevăzute în Anexa nr. 4 la prezenta decizie.

Art. 6 – Conţinutul cadru al programelor analitice de examinare în vederea obţinerii certificatului de radioamator sunt cuprinse în Anexele nr. 5 – 6 la prezenta decizie.

Art. 7 – Anexele 1 – 6 sunt parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 8 – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREŞEDINTE

MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU

Nr.660 / 30.11.2005

Anexa nr. 1

Regulamentul de radiocomunicaţii pentru

serviciul de amator din România

### CAPITOLUL I

##### DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – Prezentul Regulament stabileşte normele tehnice, administrative şi de exploatare obligatorii privind construirea, instalarea, experimentarea şi folosirea staţiilor de amator, autorizarea radioamatorilor şi regulile după care aceştia îşi desfăşoară activitatea din punct de vedere al radiocomunicaţiilor.

Art. 2 – (1) Abrevierile din cuprinsul prezentului Regulament au următoarele semnificaţii:

- UIT  – Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor;

- CEPT – Conferinţa Europeană pentru Poştă şi Telecomunicaţii;

- IARU – Uniunea Internaţională a Radioamatorilor;

- IGCTI – Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei;

- TNABF – Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe;

- HAREC – Certificatul de Examinare Armonizat pentru Serviciul de Amator.

(2) În înţelesul prezentului Regulament următorii termeni se definesc astfel:

- autorizaţie de radioamator – actul administrativ prin care IGCTI atribuie un indicativ de identificare şi acordă unei persoane dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvenţe radio/benzi de frecvenţe radio în cadrul serviciului de amator, în condiţiile prezentului Regulament;

- certificat de radioamator – actul administrativ prin care IGCTI atestă că titularul deţine cunoştinţele şi aptitudinile necesare unui radioamator;

- autorizaţie staţie repetoare/baliză – actul administrativ prin care IGCTI acordă unei persoane dreptul de a utiliza o staţie repetoare sau baliză în serviciul de amator, cu respectarea anumitor parametri tehnici;

- serviciul de amator – serviciul de radiocomunicaţii având ca scop autoinstruirea, intercomunicaţiile şi investigaţiile tehnice efectuate de radioamatori, în condiţiile legii, interesate de tehnica radiocomunicaţiilor, numai în scop personal şi fără nici un interes pecuniar;

- serviciul de amator prin satelit – serviciul de radiocomunicaţii folosind staţii spaţiale pe sateliţi în acelaşi scop ca şi al serviciului de amator;

- puterea la vârf de modulaţie (a unui emiţător radio) – puterea medie furnizată liniei de alimentare a antenei de către un emiţător în timpul unui ciclu de radiofrecvenţă, corespunzătoare amplitudinii maxime a anvelopei de modulaţie în condiţii normale de lucru;

- puterea medie (a unui emiţător radio) – puterea medie furnizată liniei de alimentare a antenei de către emiţător în timpul unui interval de timp suficient de lung în comparaţie cu componenta de frecvenţă de modulaţie cea mai joasă, luată în condiţii normale de lucru;

- puterea la purtătoare (a unui emiţător radio) – puterea medie furnizată liniei de transmisie a antenei de către un emiţător radio în timpul unui ciclu de radiofrecvenţă luată în condiţii de nemodulare;

- toleranţa de frecvenţă – diferenţa maximă admisibilă între frecvenţa alocată sau frecvenţa pe care se doreşte a se emite şi frecvenţa situată în mijlocul benzii ocupate în realitate de către emisia respectivă;

- lărgimea de bandă ocupată – lărgimea benzii de frecvenţe ocupate de o emisie, în care se concentrează 99% din puterea medie totală radiată, sub frecvenţa limită inferioară şi peste frecvenţa limită superioară fiind radiate puteri medii egale, fiecare, cu 0,5% din puterea medie radiată;

- lărgimea de bandă necesară – valoarea minimă a lărgimii de bandă,  în cazul unei clase de emisie date, pentru asigurarea transmiterii informaţiei cu viteza şi calitatea dorite;

- banda de frecvenţă asignată – banda de frecvenţă în cadrul căreia emite staţia titularului autorizat; lărgimea benzii este egală cu lăţimea de bandă necesară plus de două ori valoarea absolută a toleranţei de frecvenţă; în cazul staţiilor spaţiale, banda de frecvenţă asignată este stabilită ţinându-se cont de implicaţiile efectului Doppler.

- radiaţie în afara benzii – emisiile pe o frecvenţă sau pe frecvenţele situate în imediata apropiere şi în afara lăţimii de bandă necesară care rezultă din procesul de modulaţie, dar excluzând emisiile neesenţiale;

- radiaţie neesenţială – emisia pe o frecvenţă sau pe frecvenţele situate în afara lăţimii de bandă necesară şi al cărui nivel poate fi redus fără să afecteze transmiterea informaţiei corespunzătoare; radiaţiile neesenţiale includ emisiile pe frecvenţele armonice, emisii parazite, produsele de intermodulaţie şi produsele frecvenţelor de mixare, dar exclud emisiile în afara benzii;

- radiaţie nedorită – cuprinde radiaţiile neesenţiale şi radiaţiile în afara benzii.

# CAPITOLUL II

# STAŢII DE RADIOAMATORI

SECŢIUNEA 1

CATEGORII DE STAŢII

Art. 3 – (1) În funcţie de natura activităţii şi de dotarea tehnică, staţiile de radioamator se împart în:

- staţii de recepţie;

- staţii de emisie–recepţie.

(2) Staţiile de recepţie activează exclusiv în domeniul recepţiei şi pot avea în dotare unul sau mai  multe receptoare de trafic prevăzute cu benzi de frecvenţe pentru radioamatori, antene, dispozitive de adaptare, fidere, precum şi instalaţii anexe, aparate de măsură şi de laborator, instrumente şi materiale necesare acestei activităţi.

(3) Staţiile de emisie–recepţie activează atât în domeniul recepţiei, cât şi în cel al emisiei şi pot avea în dotare unul sau mai multe receptoare de trafic prevăzute cu benzi de frecvenţe pentru radioamatori, unul sau mai multe emiţătoare construite pentru a lucra în benzile de frecvenţe pentru radioamatori, transceivere, antene conectate direct sau prin intermediul unei linii de semnal la echipamente de emisie nu neapărat dispuse în acelaşi amplasament cu acestea, dispozitive de adaptare, fidere, precum şi instalaţii anexe, aparate de măsură şi de laborator, instrumente şi materiale necesare acestei activităţi.

Art. 4 – (1) În funcţie de modul de folosire staţiile de radioamator se împart în:

- staţii fixe;

- staţii mobile;

- staţii portabile.

(2) Staţiile fixe sunt instalate şi funcţionează în amplasamente fixe şi bine determinate, menţionate în autorizaţie.

(3) Staţiile mobile sunt instalate pe mijloace mobile şi pot fi folosite atât în timpul deplasării acestora, cât şi în timpul staţionării lor.

(4) Staţiile portabile sunt astfel concepute şi construite încât pot fi transportate şi folosite cu uşurinţă dintr-un loc în altul de către o persoană.

Art. 5 – (1) În funcţie de titularul autorizaţiei staţiile de radioamator se împart în:

- staţii individuale;

- staţii de radioclub.

(2) Staţiile individuale aparţin persoanelor fizice; la aceste staţii pot lucra atât titularul autorizaţiei, cât şi unul sau mai mulţi radioamatori autorizaţi în clasa a III-a restrâns; ocazional la o staţie individuală pot lucra şi alţi radioamatori în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.

(3) Staţiile de radioclub aparţin unor persoane juridice din România şi funcţionează sub conducerea unui responsabil, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament; staţiile de radioclub pot fi operate de radioamatori autorizaţi de orice clasă dar numai în benzile de frecvenţe pentru care aceştia deţin autorizaţie individuală.

Art. 6 –  În funcţie de puterile emiţătoarelor şi de benzile de frecvenţe pe care le pot folosi, staţiile de radioamator sunt de diferite categorii:

- staţia de categoria  I – poate să lucreze în toate benzile de frecvenţe alocate în conformitate cu condiţiile tehnice RO-AMATOR; staţia poate fi operată de radioamatori titulari ai autorizaţiei de clasa  I;

- staţia de categoria a II-a – poate să lucreze în toate benzile de frecvenţe alocate în conformitate cu condiţiile tehnice RO-AMATOR; staţia poate fi operată de radioamatori titulari ai autorizaţiilor de clasa  I şi a II-a;

- staţia de categoria a III-a – poate să lucreze în toate benzile de frecvenţe alocate în conformitate cu condiţiile tehnice RO-AMATOR; staţia poate fi operată de radioamatori titulari ai autorizaţiilor de clasa  I, a II-a şi a III-a;

- staţiile de radioclub – sunt de o singură categorie şi anume categoria  I, iar operarea lor se face în conformitate cu prezentul Regulament.

Art. 7 – Utilizarea staţiilor de radioamator de recepţie este liberă; pentru utilizarea staţiilor de radioamator de emisie-recepţie se vor respecta prevederile prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 2

NORME TEHNICE

Art. 8 – Radioamatorii sunt obligaţi să respecte limitele benzilor de frecvenţe autorizate în conformitate cu prezentul Regulament.

Art. 9 – Scala emiţătoarelor trebuie astfel concepută şi etalonată încât să permită acordul pe frecvenţa dorită cu o precizie de minimum 0,05% .

Art. 10 – Cerinţele tehnice privind staţiile din serviciul de radioamator trebuie să fie în conformitate cu condiţiile tehnice RO-AMATOR, prevăzute în Anexa nr. 3.

Art. 11 – În cazul efectuării de reglaje la emiţătoarele staţiilor de amatori este obligatorie utilizarea de antene artificiale neradiante.

SECŢIUNEA 3

NORME DE EXPLOATARE

Art. 12 – (1) Staţiile de radioamator de emisie-recepţie din România sunt identificate prin indicative de apel formate din literele YO, YP, YQ sau YR oricare dintre ele reprezentând prefixul atribuit pe plan internaţional României, o cifră, indicând zona în care funcţionează staţia şi un grup de una, două sau trei litere, caracteristice fiecărei staţii, după cum urmează:

- două sau trei litere pentru staţiile de emisie-recepţie individuale (prima literă neputând fi litera K);

- trei litere pentru staţiile de emisie-recepţie de radioclub (prima literă fiind K);

- una, două, trei sau mai multe cifre şi/sau litere pentru indicative speciale, balize şi repetoare.

(2) Zonele indicativelor de apel din România precizate la alin. (1) sunt următoarele:

- Zona 2 : judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;

- Zona 3 : municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov;

- Zona 4 : judeţele Brăila, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea;

- Zona 5 : judeţele Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj;

- Zona 6 : judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu;

- Zona 7 : judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;

- Zona 8 : judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;

- Zona 9 : judeţele Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman.

Art. 13 – (1) Indicativele de apel ale radioamatorilor care lucrează pe staţii mobile/portabile sunt constituite din indicativele de apel atribuite, urmate de o bară de fracţie şi de următoarele litere:

- MM - pentru staţiile mobile maritime sau fluviale;

- AM - pentru staţiile mobile aeronautice;

- M - pentru staţiile mobile terestre;

- P - pentru staţiile portabile terestre.

(2) La fiecare legătură radio mobilă sau portabilă se va transmite obligatoriu QTH – locatorul sau localitatea; în cazul operării staţiilor mobile, se va menţiona cea mai apropiată localitate de pe traseu.

Art. 14 – Indicativele de apel ale radioamatorilor se atribuie şi se ţin în evidenţă de către Direcţiile Teritoriale ale IGCTI.

Art. 15 – Orice emisie pe o frecvenţă radio trebuie să conţină indicativul de apel al staţiei care o efectuează, iar în cazul transmisiilor cu o emisie mai lungă, indicativul de apel se recomandă a fi repetat la un interval de 10 minute.

Art. 16 – (1) Radioamatorul care lucrează ocazional la o altă staţie individuală decât cea proprie, va transmite indicativul radioamatorului care deţine staţia de la care lucrează şi indicativul propriu; separarea între cele două indicative se va face cu o bară de fracţie.

(2) În cazul participării la concursuri, radioamatorul care deţine staţia va notifica cu 15 zile înainte, la Direcţia Teritorială în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, durata concursului, indicativul său, precum şi indicativele radioamatorilor care vor lucra pe staţia sa; în această situaţie, prin excepţie de la prevederile alin. (1), radioamatorul care lucrează nu va mai transmite indicativul propriu, ci doar indicativul radioamatorului care deţine staţia.

(3) Radioamatorul care lucrează de la o staţie de radioclub va transmite obligatoriu indicativul staţiei de radioclub şi opţional poate transmite şi indicativul propriu.

Art. 17 – Indicativele de apel trebuie să fie transmise complet şi corect, orice prescurtare, modificare sau completare în afara celor prevăzute în prezentul Regulament fiind interzisă.

Art. 18 – Sunt interzise următoarele:

- transmiterea mesajelor care provin de la sau sunt adresate unor terţi care nu sunt radioamatori; fac excepţie situaţiile de urgenţă, situaţiile umanitare şi acele cazuri pentru care există acorduri speciale între Administraţii;

- transmiterea mesajelor care conţin cuvinte sau expresii indecente sau insultătoare;

- perturbarea în mod voit şi cu rea intenţie a altor emisiuni;

- transmiterea emisiunilor cu caracter de radiodifuziune (inclusiv probe muzicale).

Art. 19 – Staţiile de radioamatori pot transmite semnale de test pentru reglarea emiţătoarelor sau a receptoarelor, în următoarele condiţii:

- înainte de a începe transmiterea semnalelor respective, trebuie să se asigure că nu vor perturba o legătură radio existentă;

- semnalele folosite în acest scop trebuie astfel constituite încât să rezulte clar caracterul de semnale de test şi trebuie să fie imediat urmate de indicativul staţiei respective;

- durata semnalelor de test va fi cât mai mică posibil, iar la nevoie semnalele de test vor fi repetate după o întrerupere suficient de mare pentru a permite verificarea îndeplinirii condiţiei de la punctul a);

- atunci când, cu toate precauţiile luate, se ajunge la perturbarea unei legături radio existente, transmiterea semnalelor de test va înceta la prima cerere făcută în acest sens de oricare dintre staţiile care participă la legătura perturbată.

Art. 20 – Reglarea emiţătoarelor se face folosind o antenă artificială neradiantă („dummy load”); constituie excepţie reglajele care nu pot fi efectuate decât lucrând pe o antenă normală; în timpul reglajelor puterea va fi redusă la strictul necesar.

Art. 21 – Cazurile de interferenţă sau alte genuri de perturbaţii în care sunt implicate staţii aparţinând unor radioamatori români se vor rezolva prin înţelegere amiabilă între cei interesaţi.

Art. 22 – (1) Staţiile de radioamator pot stabili legături radio numai cu alte staţii de radioamator.

(2) Legăturile cu staţiile aparţinând altor servicii, precum şi cu cele care nu îşi semnalează identitatea prin transmiterea indicativului de apel sunt interzise; fac excepţie situaţiile de urgenţă şi acele cazuri pentru care există acorduri speciale între Administraţii.

Art. 23 – (1) Interceptarea intenţionată a mesajelor transmise de staţii aparţinând altor servicii decât cel de radioamator este interzisă.

(2) În cazul în care interceptarea are loc în mod accidental, radioamatorii sunt obligaţi să nu divulge existenţa şi conţinutul mesajelor recepţionate, să nu le publice şi să nu le folosească sub nici o formă.

(3) Fac excepţie cazurile de calamităţi naturale, de situaţii care primejduiesc vieţi omeneşti; în aceste cazuri, radioamatorii trebuie să-şi aducă aportul lor la rezolvarea situaţiei făcând uz de toate posibilităţile de care dispun.

Art. 24 – (1) Traficul realizat de către radioamator se consemnează în jurnalul de trafic, care poate fi ţinut sub formă scrisă sau sub formă electronică.

(2) Jurnalul de trafic va cuprinde în principiu următoarele însemnări: data, ora UTC, banda în care s-a efectuat legătura radio, clasa de emisie folosită şi indicativul de apel al staţiei corespondente.

(3) Jurnalul de trafic se păstrează cel puţin şase luni de la data ultimei legături înscrise în el.

(4) În cazul lucrului mobil/portabil nu este obligatorie completarea jurnalului de trafic.

Art. 25 – (1) Orice staţie de radioamator trebuie să fie prevăzută cu următoarele documente:

- autorizaţia de radioamator a titularului;

- Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din România;

- jurnalul de trafic al staţiei.

(2) Documentele enumerate mai sus se vor afla în permanenţă la staţie şi vor fi prezentate la cererea IGCTI.

Art. 26 – (1) Organizatorii aplicaţiilor de radiogoniometrie de amator vor notifica Direcţiei Teritoriale a IGCTI în raza căreia se va desfăşura concursul, cu minim 15 zile înaintea datei de începere, utilizarea emiţătoarelor necesare pentru antrenament şi concurs.

(2) Emiţătoarele prevăzute la alin. (1) vor fi dotate cu generatoare de coduri specifice fără a fi necesară folosirea unor indicative atribuite, iar de exploatarea acestora va răspunde organizatorul.

(3) Notificare va conţine datele de identificare ale organizatorilor, data de începere şi data de finalizare, precum şi zona de desfăşurare (QTH - locatorul şi localitatea).

(4) Se va proceda similar şi în cazul organizării unor alte concursuri unde se pot acorda indicative atipice.

### CAPITOLUL III

EMITEREA CERTIFICATELOR DE RADIOAMATOR

Art. 27 – (1) Certificatele de radioamator sunt de 4 clase: clasa  I, a II-a, a III-a, a III-a restrâns.

(2) Conform Recomandării CEPT T/R 61-02, certificatele de clasa I şi a II-a sunt echivalente certificatului CEPT HAREC.

(3) Conform Raportului CEPT ERC 32/2005, certificatul de clasa a III-a este echivalent certificatului CEPT Novice.

(4) Certificatul de clasa a III-a restrâns nu este echivalent cu certificatele CEPT.

Art. 28 – Certificatele se obţin pe baza unui examen care constă în probe scrise şi în probe practice; în cazul certificatelor echivalente certificatului CEPT HAREC programa analitică pentru proba scrisă are conţinutul cadru cuprins în Anexa nr. 5;  pentru toate celelalte clase de certificate programa analitică are conţinutul cadru cuprins în Anexa nr. 6; programele analitice sunt actualizate şi disponibile pe pagina de Internet a IGCTI.

Art. 29 – (1) Examenele se organizează de către direcţiile teritoriale ale IGCTI, de regulă, în localităţile în care îşi au sediul direcţiile teritoriale, în lunile aprilie şi octombrie.

(2) În afara acestor sesiuni ordinare, direcţiile teritoriale ale IGCTI pot organiza sesiuni extraordinare de examinare şi la alte date şi în alte localităţi.

Art. 30 – (1) Pentru a se înscrie la examinare, solicitantul trebuie să depună cu cel puţin 15 zile înaintea datei la care începe examenul, o cerere tip, disponibilă pe pagina de Internet a IGCTI, la care se vor anexa următoarele:

  - copie după cartea de identitate/certificatul de naştere/paşaportul, în cazul cetăţenilor străini, după caz;

  - o fotografie recentă 3x4 cm, tip paşaport;

  - dovada plăţii tarifului de examinare.

(2)  La examinare solicitantul va prezenta în original actul de identitate prevăzut la alin. (1) lit. a).

(3) Direcţiile Teritoriale ale IGCTI eliberează candidaţilor declaraţi „admis” certificatele de radioamator numai după prezentarea dovezii achitării taxei extrajudiciare de timbru datorată bugetului local în raza căruia s-a organizat examinarea.

Art. 31 – (1) Pentru a fi declarat „admis” la examen, candidatul trebuie să obţină calificativul "satisfăcător" la fiecare dintre probele şi materiile pentru categoria respectivă.

(2) Candidaţii care au obţinut calificativul „nesatisfăcător" la una sau mai multe probe sau materii pot solicita înscrierea pentru a repeta examenul la aceste probe sau materii în sesiunea imediat următoare, fără a mai plăti tariful de examinare.

(3) Candidaţii care nu se prezintă la examen sau nu reuşesc să obţină şi în această sesiune calificativul  „satisfăcător" la materiile respective vor repeta examenul integral, achitând tariful de examinare.

Art. 32 – (1) Pentru obţinerea certificatelor de radioamator clasele  I şi a II-a, probele de examen şi baremele de evaluare sunt următoarele:

- electronică şi radiotehnică: proba va cuprinde un set de 20 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte;

- protecţia muncii: proba va cuprinde un set de 10 întrebări (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 7 răspunsuri corecte;

- reguli şi proceduri de operare: proba va cuprinde un set de 8 întrebări (probă practică); pentru promovare sunt necesare minimum 6 răspunsuri corecte;

- reglementări interne şi internaţionale: proba va cuprinde un set de 25 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 20 răspunsuri corecte.

(2) Pentru obţinerea certificatului de radioamator clasa a III-a probele de examen şi baremele de evaluare sunt următoarele:

- electronică şi radiotehnică: proba va cuprinde un set de 16 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 12 răspunsuri corecte;

- protecţia muncii: proba va cuprinde un set de 10 întrebări (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 7 răspunsuri corecte;

- reguli şi proceduri de operare: proba va cuprinde un set de 8 întrebări (probă practică); pentru promovare sunt necesare minimum 6 răspunsuri corecte;

- reglementări interne şi internaţionale: proba va cuprinde un set de 20 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte.

(3) Pentru obţinerea certificatului de radioamator clasa a III-a restrâns probele de examen şi baremele de evaluare sunt următoarele:

- protecţia muncii: proba va cuprinde un set de 10 întrebări (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 7 răspunsuri corecte;

- reguli şi proceduri de operare: proba va cuprinde un set de 8 întrebări (probă practică); pentru promovare sunt necesare minimum 6 răspunsuri corecte;

- reglementări interne şi internaţionale: proba va cuprinde un set de 20 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă); pentru promovare sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte.

Art. 33 – Comisiile de examinare sunt numite prin decizii ale directorilor direcţiilor teritoriale ale IGCTI.

### CAPITOLUL IV

### AUTORIZAREA STAŢIILOR DE RADIOAMATOR

SECŢIUNEA 1

EMITEREA AUTORIZAŢIILOR  INDIVIDUALE

Art. 34 – (1) Activitatea de radioamator prin utilizarea staţiilor de emisie-recepţie este permisă numai persoanelor care deţin o autorizaţie în acest sens eliberată de IGCTI.

(2) Autorizaţiile nu sunt transmisibie, iar durata de valabilitate a autorizaţiei de radioamator este de 5 ani.

(3) Autorizaţia de radioamator individuală se poate emite oricărei persoane ce deţine un certificat de radioamator emis în România, sau oricărei persoane rezidente în România care are un certificat emis în străinătate dar recunoscut CEPT, în baza unei solicitări adresate în scris Direcţiei Teritoriale a IGCTI în raza căreia are domiciliul stabil, conform cererii tip disponibilă pe pagina de Internet a IGCTI, anexând următoarele:

- copie după cartea de identitate/certificatul de naştere/paşaportul, în cazul cetăţenilor străini, după caz;

- copie după certificatul de radioamator de categoria respectivă;

- o fotografie recentă 3x4 cm, tip paşaport;

- dovada plăţii tarifului de atribuire a indicativului de identificare în cadrul serviciului de amator.

(4) Copiile documentelor menţionate la lit. a) - b) vor fi legalizate sau însoţite de original pentru conformitate.

(5) Direcţiile Teritoriale ale IGCTI vor elibera autorizaţiile de radioamator în termen de cel mult 30 zile de la depunerea documentelor solicitate la alin. (3).

(6) Autorizaţia de radioamator individuală dă dreptul la operarea staţiilor de radioamator corespunzătoare clasei autorizaţiei respective la domiciliu şi în amplasamentele menţionate în autorizaţie utilizând indicativul atribuit, indiferent de zona geografică; în cazul staţiilor mobile/portabile se vor respecta prevederile prezentului Regulament.

Art. 35 – Autorizaţia de radioamator nu dă dreptul de a presta muncă contra cost sau de a efectua operaţiuni comerciale.

Art. 36– (1) Autorizaţiile de radioamator sunt de 4 clase: clasa  I, clasa a II-a, clasa a III-a, clasa a III-a restrâns.

(2) Conform Recomandării CEPT T/R 61–01, autorizaţiile de radioamator de clasa  I şi a II-a sunt echivalente autorizaţiei CEPT;

(3) Conform Recomandării CEPT ECC 05(06), autorizaţia de radioamator de clasa a III-a este echivalentă autorizaţiei CEPT Novice;

(4) Clasa a III-a restrâns nu este echivalentă autorizaţiilor CEPT.

Art. 37 – (1) Pentru autorizaţia de radioamator clasa a III-a, solicitantul trebuie să obţină certificatul de radioamator clasa a III-a.

(2) Pentru autorizaţia de radioamator clasa a II-a, solicitantul trebuie:

- să deţină autorizaţia de clasa a III-a;

- să deţină certificatul de radioamator clasa a II-a.

(3) Pentru autorizaţia de radioamator clasa I, solicitantul trebuie:

- să deţină autorizaţia de clasa a II-a;

- să deţină certificatul de radioamator clasa I.

(4) Pentru autorizaţia de radioamator clasa a III-a restrâns solicitantul trebuie:

- să deţină certificatul de radioamator a III-a restrâns;

- să prezinte declaraţia titularului staţiei că este de acord ca persoana care solicită clasa a III-a restrâns să lucreze de la staţia sa.

(5) Sufixele de indicativ atribuite prin intermediul autorizaţiei de radioamator se vor păstra de-a lungul întregii perioade de valabilitate a acesteia, inclusiv în situaţia schimbării domiciliului.

SECŢIUNEA 2

EMITEREA AUTORIZAŢIILOR  PENTRU RADIOCLUBURI

Art. 38 – (1) Autorizaţiile pentru radiocluburi se eliberează la cererea unei persoane juridice din România care se angajează să asigure toate condiţiile tehnice, organizatorice şi administrative pentru ca activitatea staţiei să se desfăşoare în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

(2) Durata de valabilitate a autorizaţiei pentru radioclub este de 5 ani.

Art. 39 – Conducerea, controlul şi îndrumarea activităţii staţiei de radioclub se efectuează în numele titularului de către un responsabil numit de acesta şi menţionat în autorizaţia emisă pentru staţia de radioclub.

Art. 40 – Pentru eliberarea autorizaţiei pentru radioclub se va înainta o cerere, disponibilă pe pagina de Internet a IGCTI, având anexate următoarele documente:

- copie după certificatul de înmatriculare;

- copii după documente de autorizare anterior emise, după caz;

- declaraţie-angajament, în original, din partea responsabilului staţiei că este de acord să fie numit responsabil; responsabilul trebuie să fie posesor al unei autorizaţii individuale de clasa  I;

- declaraţie-angajament, în original, din partea ajutorului responsabilului de staţie că este de acord să fie numit în calitate de ajutor al responsabilului staţiei; ajutorul responsabilului trebuie să fie posesor al unei autorizaţii individuale;

- dovada plăţii tarifului de atribuire a indicativului de identificare în cadrul serviciului de amator.

SECŢIUNEA 3

EMITEREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU STAŢIILE REPETOARE ŞI BALIZE RADIO

Art. 41 – (1) Autorizaţiile pentru staţiile repetoare/balize radio se eliberează la cererea unei persoane juridice din România, precum şi a persoanelor fizice care se angajează să asigure toate condiţiile tehnice, organizatorice şi administrative pentru ca activitatea staţiei să se desfăşoare în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

(2) Durata de valabilitate pentru care se acordă autorizaţia pentru staţiile repetoare/balize radio este de 5 ani.

(3) Pentru obţinerea autorizaţiei se va depune la direcţia teritorială a IGCTI în raza căreia îşi au sediul, o cerere tip disponibilă pe pagina de Internet a IGCTI, însoţită de următoarele documente:

- copie după certificatul de înmatriculare, după caz;

- copii după documente de autorizare anterior emise, după caz;

- declaraţie-angajament, în original, din partea responsabilului staţiei că este de acord să fie numit responsabil; responsabilul trebuie să fie posesor al unei autorizaţii individuale de clasa  I;

- declaraţie-angajament, în original, din partea ajutorului responsabilului de staţie că este de acord să fie numit în calitate de ajutor al responsabilului staţiei; ajutorul responsabilului trebuie să fie posesor al unei autorizaţii individuale;

- dovada plăţii tarifului de atribuire a indicativului de identificare în cadrul serviciului de amator.

(4) Direcţiile Teritoriale ale IGCTI vor elibera autorizaţiile de radioamator în termen de cel mult 30 zile de la depunerea documentelor solicitate la alin. (3).

(5) Autorizaţia va însoţi în permanenţă staţia pentru care a fost eliberată.

SECŢIUNEA 4

RECUNOAŞTEREA AUTORIZAŢIILOR EMISE DE CĂTRE ALTE ADMINISTRAŢII

Art. 42 – Radioamatorii din ţările ale căror administraţii au adoptat Recomandarea CEPT T/R 61–01 sau CEPT ECC 05(06) pot să lucreze pe teritoriul României în baza autorizaţiei emise în ţara de origine în cazul în care este echivalentă unei autorizaţii CEPT.

Art. 43 – (1) Radioamatorii din ţările cu ale căror administraţii s-au semnat convenţii de reciprocitate pot să lucreze pe teritoriul României în baza autorizaţiei emise în  ţara de origine.

(2) În acest caz radioamatorii respectivi trebuie să notifice direcţiei teritoriale a IGCTI în raza căreia va domicilia cea mai mare parte a perioadei în care intenţionează să lucreze pe teritoriul României.

(3) Notificarea se va face în conformitate cu modelul disponibil pe pagina de Internet a IGCTI, la care se va anexa copia autorizaţiei de radioamator din ţara de origine.

Art. 44 – (1) Radioamatorii din ţările ale căror administraţii au adoptat Recomandarea CEPT T/R 61–01 sau CEPT ECC 05(06) dar a căror autorizaţie emisă în ţara de origine nu este echivalentă unei autorizaţii CEPT, precum şi radioamatorii din ţări cu care nu s-a semnat nici o convenţie de reciprocitate pot să lucreze pe teritoriul României după obţinerea unei autorizaţii de radioamator eliberate de către direcţia teritorială a IGCTI în raza căreia va domicilia cea mai mare parte a perioadei în care îşi va desfăşura activitatea, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

(2) Cererea de eliberare a autorizaţiei prevăzute la alin. (1), al cărei model este disponibil pe pagina de Internet a IGCTI, se va depune la direcţia teritorială a IGCTI cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care intenţionează să înceapă activitatea de radioamator în România şi va fi însoţită de copia autorizaţiei de radioamator eliberată de organele competente din ţara sa de origine.

(3) Durata de valabilitate a autorizaţiilor emise în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) va fi stabilită în conformitate cu perioada de rezidenţă în România, dar nu va depăşi 5 ani.

Art. 45 – Radioamatorii străini pot lucra cu staţii mobile sau portabile, folosind următorul indicativ de apel: YO/indicativul propriu/M sau P, după caz; acest lucru include cazul utilizării unei staţii alimentate de la reţeaua de curent într-o locaţie fixă temporară.

SECŢIUNEA 5

ATRIBUIREA INDICATIVELOR DE DOUĂ LITERE ŞI A INDICATIVELOR SPECIALE

Art. 46 – (1) Atribuirea indicativelor de două litere se face de către direcţia teritorială a IGCTI în raza cărei solicitantul are domiciliul stabil, în baza înaintării unei cereri tip disponibilă pe pagina de Internet a IGCTI, însoţită de următoarele documente:

  - copie după cartea de identitate solicitantului;

  - autorizaţia de radioamator în original;

  - o fotografie recentă 3x4 cm, tip paşaport;

(2) Autorizaţia nu se va emite în cazul în care au fost constatate abateri de la prezentul Regulament pe o durată de 2 ani sau din imposibilitatea atribuirii unui astfel de indicativ.

Art. 47 – (1) Atribuirea de indicative speciale se face de către direcţiile teritoriale ale IGCTI în baza unei cereri tip disponibilă pe pagina de Internet a IGCTI, însoţită de următoarele documente:

  - copie după cartea de identitate solicitantului;

  - copie după autorizaţia de radioamator;

  - justificarea utilizării indicativelor speciale solicitate, precum şi perioada de utilizare.

(2) Atribuirea indicativelor speciale nu poate depăşi o durată continuă de 365 de zile calendaristice şi se realizează pe perioade determinate; în cazul indicativelor speciale pentru concursuri, se va putea proceda la rezervarea pentru o perioadă de cel mult un an a indicativului atribuit şi dincolo de perioada solicitată iniţial; acest lucru va trebui să fie solicitat în mod expres.

(3) Indicativele speciale nu se vor atribui în cazul în care au fost constatate abateri de la prezentul Regulament pe o durată de 2 ani sau din imposibilitatea atribuirii unor astfel de indicative datorită unor atribuiri sau rezervări anterioare.

SECŢIUNEA 6

PRELUNGIREA, MODIFICAREA ŞI RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI

Art. 48 – (1) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de radioamator individuale se efectuează în baza unei cereri scrise, înaintate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilităţii lor dar nu mai devreme de 6 luni până la această dată, însoţită de următoarele documente:

- copie simplă după cartea de identitate/certificatul de naştere/paşaportul, în cazul cetăţenilor străini, după caz;

- o fotografie recentă 3x4 cm, tip paşaport;

- dovada plăţii tarifului de atribuire a indicativului de identificare în cadrul serviciului de amator.

(2) Indicativele radioamatorilor care nu au solicitat în termenul prevăzut la alin. 1 prelungirea, nu vor fi atribuite pentru o perioadă de 5 ani.

(3) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei pentru repetoare/balize radio se efectuează în baza unei cereri scrise, înaintate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilităţii lor dar nu mai devreme de 6 luni până la această dată, însoţită de următoarele documente:

- copie după certificatul de înmatriculare;

- copii după documente de autorizare anterior emise, după caz;

- declaraţie-angajament, în original, din partea responsabilului staţiei că este de acord să fie numit responsabil; responsabilul trebuie să fie posesor al unei autorizaţii individuale de clasa  I;

- declaraţie-angajament, în original, din partea ajutorului responsabilului de staţie că este de acord să fie numit în calitate de ajutor al responsabilului staţiei;

- dovada plăţii tarifului de atribuire a indicativului de identificare în cadrul serviciului de amator.

Art. 49 – Schimbarea oricărui amplasament fix sau adăugarea unui nou amplasament pentru o staţie de radioamator se poate efectua numai după primirea autorizaţiei de radioamator; până la primirea autorizaţiei de radioamator lucrul în regim de staţie fixă în noul amplasament este interzis.

Art. 50 – (1) Deteriorarea, distrugerea sau pierderea certificatului sau autorizaţiei de radioamator va fi anunţată în scris unităţii emitente în termen de 15 zile de la constatare.

(2) Pierderea va fi publicată într-un ziar de circulaţie naţională cu menţiunea declarării nule a documentului.

(3) Unitatea emitentă a autorizaţiei de radioamator va elibera duplicatul documentului la solicitarea expresă a titularului şi numai după prezentarea dovezii publicării în condiţiile alin. (2).

Art. 51 – Pentru modificarea datelor înscrise în autorizaţie titularul trebuie să depună la unitatea emitentă o cerere de modificare însoţită de copii legalizate ale documentelor care atestă necesitatea modificării solicitate.

Art. 52 – (1) Autorizaţia de radioamator poate fi retrasă de către IGCTI în următoarele situaţii:

- la cererea titularului;

- titularul nu se supune somaţiei emise de către IGCTI, ca urmare a abaterilor de la prezentul Regulament.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) titularul va depune o cerere de renunţare la care va ataşa autorizaţia în original.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) se emite o decizie de retragere de către directorul direcţiei teritoriale a IGCTI în cauză; decizia de retragere va fi comunicată titularului.

(4) Indicativele radioamatorilor cu autorizaţii retrase nu vor fi atribuite pentru o perioadă de 5 ani.

### CAPITOLUL V

### CONTROLUL STAŢIILOR DE RADIOAMATORI

Art. 53 – Abaterile de la prevederile prezentului Regulament se sancţionează conform legislaţiei privind regimul contravenţiilor din domeniul operării staţiilor de radiocomunicaţii, precum şi a oricărui alt act normativ în vigoare.

Art. 54 – (1) IGCTI are dreptul de a controla la faţa locului respectarea normelor tehnice şi de exploatare prevăzute în prezentul Regulament.

(2) Radioamatorii sunt obligaţi să permită accesul la staţii şi să dea tot concursul personalului de control.

Art. 55 – IGCTI are dreptul să controleze prin recepţie modul în care radioamatorii respectă prevederile prezentului Regulament în ceea ce priveşte respectarea normelor de exploatare iar în cazul constatării unor abateri dispune măsurile necesare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 56 – Titularii, respectiv responsabilii staţiilor la care sunt autorizaţi alţi radioamatori, au următoarele obligaţii:

- să asigure funcţionarea staţiei în strictă conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare;

- să permită radioamatorului de clasă a III-a restrâns lucrul la staţie numai în prezenţa sa şi să intervină operativ pentru evitarea sau înlăturarea oricăror abateri de la prevederile Regulamentului.

Art. 57 – Autorizaţiile de radioamator falsificate sau obţinute în mod fraudulos se retrag, titularii lor pierzând definitiv dreptul de a mai activa ca radioamatori.

Art. 58 – (1) Măsurile sancţionatorii se aplică de către personalul de control din cadrul IGCTI şi se comunică în scris celor în cauză.

(2) Împotriva măsurilor aplicate radioamatorul în cauză poate face plângere în scris în termen de 15 zile de la data comunicării sau înmânării documentului emis de către direcţia teritorială a IGCTI care a dispus măsura; plângerea va fi depusă la direcţia teritorială a IGCTI în cauză.

### CAPITOLUL VI

### DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 59 – În scopul echivalării claselor de radioamatori din cuprinsul prezentului Regulament cu clasele de radioamatori utilizate până la momentul intrării în vigoare a prezentei decizii, se stabilesc următoarele:

- clasa I de autorizaţie de radioamator se echivalează cu clasa I a prezentului Regulament;

- clasa a II-a de autorizaţie de radioamator se echivalează cu clasa a II-a a prezentului Regulament;

- clasele a III-a şi a IV-a de autorizaţie de radioamator se echivalează cu clasa a III-a a prezentului Regulament;

- clasele „restrâns US” şi „restrâns UUS” de autorizaţie de radioamator se echivalează cu clasa a III-a restrâns a prezentului Regulament;

- clasa I de certificat de radioamator se echivalează cu clasa I a prezentului Regulament;

- clasa „avansat” de certificat de radioamator se echivalează cu clasa a II-a a prezentului Regulament;

- clasele „începător” şi UUS de certificat de radioamator se echivalează cu clasa a III-a a prezentului Regulament;

- clasele „restrâns US” şi „restrâns UUS” de certificat de radioamator se echivalează cu clasa a III-a restrâns a prezentului Regulament.

Art. 60 – (1) Datele de identificare ale radioamatorilor (nume şi prenume, indicativ, clasa de autorizare, localitate, judeţ) vor fi publicate pe pagina de Internet a IGCTI, în cadrul callbook-ului serviciului de radioamator.

(2) În funcţie de dorinţa liber exprimată a radioamatorilor, comunicată direcţiei teritoriale a IGCTI emitente a autorizaţiilor în cauză, se va include în cadrul callbook-ului serviciului de radioamator şi celelalte detalii ce compun adresa de domiciliu completă.

Art. 61 – Autorizaţiile de radioamator emise anterior intrării în vigoare a prezentului Regulament se vor preschimba în cursul anului 2006 cu derogare în privinţa termenului de răspuns la 180 de zile.

## Anexa nr.  2

## BENZI DE FRECVENŢE RADIO

## exceptate de la licenţiere

## în serviciile de amator şi amator prin satelit

Art. 1 – Condiţiile tehnice pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii în serviciul de amator (RO-AMATOR) sunt conforme cu Recomandarea CEPT 62–01 pentru banda 135,700 – 137,800 kHz şi cu standardul european EN 301 783 pentru toate situaţiile.

Art. 2 – Prezenta anexă se va modifica în funcţie de necesităţile impuse de utilizarea mai eficientă a spectrului radio prin dezvoltarea şi introducerea unor noi tehnologii proprii domeniului, precum şi de respectarea prevederilor acordurilor internaţionale la care România este parte.

Art. 3 – Tabelul cuprins în prezenta anexă a fost întocmit în baza Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003 pentru aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, publicat în Monitorul Oficial, Partea  I, nr. 641 din 9 septembrie 2003 şi va fi actualizat ori de câte ori se va modifica statutul benzilor de frecvenţe atribuite serviciului de amator.

Art. 4 – Utilizarea benzilor de frecvenţe prevăzute în prezenta anexă este permisă doar în condiţiile autorizării în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi cu reglementările în vigoare, orice utilizare neconformă fiind sancţionată conform reglementărilor aplicabile în vigoare.

| BANDA DE FRECVENŢE | STATUTUL BENZII | SERVICII DE AMATOR |
| --- | --- | --- |
| 135.700 – 137.800 kHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR |
| 1810.000 – 1830.000 kHz | STATUT PRIMAR ÎN PARTAJ CU ALTE SERVICII | SERVICIUL DE AMATOR |
| 1830.000 – 1850.000 kHz | STATUT PRIMAR EXCLUSIV | SERVICIUL DE AMATOR |
| 1850.000– 2000.000 kHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR |
| 3500.000 – 3800.000 kHz | STATUT PRIMAR ÎN PARTAJ CU ALTE SERVICII | SERVICIUL DE AMATOR |
| 7000.000 – 7100.000 kHz | STATUT PRIMAR EXCLUSIV | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT |
| 10100.000 – 10150.000 kHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR |
| 14000.000 – 14250.000 kHz | STATUT PRIMAR EXCLUSIV | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT |
| 14250.000 – 14350.000 kHz | STATUT PRIMAR EXCLUSIV | SERVICIUL DE AMATOR |
| 18068.000 – 18168.000 kHz | STATUT PRIMAR EXCLUSIV | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT |
| 21000.000 – 21450.000 kHz | STATUT PRIMAR EXCLUSIV | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT |
| 24890.000 –24990.000 kHz | STATUT PRIMAR EXCLUSIV | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT |
| 28000.000 – 29700.000 kHz | STATUT PRIMAR EXCLUSIV | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT |
| 50.0000 – 52.0000 MHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR |
| 144.0000 – 146.0000 MHz | STATUT PRIMAR EXCLUSIV | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT |
| 430.0000 – 433.0500 MHz | STATUT PRIMAR ÎN PARTAJ CU ALTE SERVICII | SERVICIUL DE AMATOR |
| 433.0500 – 434.7900 MHz | STATUT PRIMAR ÎN PARTAJ CU ALTE SERVICII | SERVICIUL DE AMATOR |
| 434.7900 – 438.0000 MHz | STATUT PRIMAR ÎN PARTAJ CU ALTE SERVICII | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT (doar în banda 435–438 MHz). |
| 438.0000 – 440.0000 MHz | STATUT PRIMAR ÎN PARTAJ CU ALTE SERVICII | SERVICIUL DE AMATOR |
| 1240.000 – 1260.000 MHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR |
| 1260.000 – 1270.000 MHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT |
| 1270.000 – 1300.000 MHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR |
| 2400.000 – 2450.000 MHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT |
| 3400.000 – 3410.000 MHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR (doar în banda 3400–3410 MHz, conform cu nota EU 17 din Tabelul de Atribuire Comun în Europa – ECA) |
| 5660.000 – 5670.000 MHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR (doar în banda 5660–5670 MHz, conform cu nota EU 17 din Tabelul de Atribuire Comun în Europa – ECA) |
| 5725.000 – 5830.000 MHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR |
| 10.000 – 10.150 GHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR |
| 10.150 – 10.300 GHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR |
| 10.360 – 10.370 GHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR (doar în banda 10.360–10.370 GHz, conform cu nota EU 17 din Tabelul de Atribuire Comun în Europa – ECA) |
| 10.450 – 10.460 GHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT (doar în banda 10.450–10.460 GHz, conform cu nota EU 17 din Tabelul de Atribuire Comun în Europa – ECA) |
| 24.000 – 24.050 GHz | STATUT PRIMAR ÎN PARTAJ CU ALTE SERVICII | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT |
| 47.000 – 47.200 GHz | STATUT PRIMAR EXCLUSIV | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT |
| 134.000 – 136.000 GHz | STATUT PRIMAR; Nu va cauza perturbaţii serviciului de Radioastronomie. | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT |
| 241.000 – 248.000 GHz | STATUT SECUNDAR; Staţiile de radioamator din această bandă nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii de radiocomunicaţii şi nici nu beneficiază de protecţie. | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT |
| 248.000 – 250.000 GHz | STATUT PRIMAR; Nu va cauza perturbaţii serviciului de Radioastronomie. | SERVICIUL DE AMATOR SERVICIUL DE AMATOR PRIN SATELIT |

## Anexa nr.  3

CONDIŢIILE TEHNICE

PENTRU UTILIZAREA STAŢIILOR DE RADIOCOMUNICAŢII

ÎN SERVICIUL DE AMATOR

(RO-AMATOR)

Art. 1 – (1) Benzile de frecvenţe pentru serviciile de amator şi amator prin satelit sunt conforme cu Tabelul naţional pentru atribuirea benzilor de frecvenţe, iar condiţiile de utilizare a respectivelor  benzi sunt următoarele:

| BANDA DE FRECVENŢE | MODURI DE TRANSMISIE | Putere la purtătoare (W) Categoria staţiilor |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 135.700 – 137.800 kHz | TELEGRAFIE, TELEFONIE, RTTY, DATE, FACSIMIL ŞI SSTV | 1 | 1 | 1 |
| 1810.000 – 1830.000 kHz |  | 400 | 200 | 100 |
| 1830.000 – 1850.000 kHz |  | 400 | 200 | 100 |
| 1850.000– 2000.000 kHz |  | 400 | 200 | 100 |
| 3500.000 - 3800.000 kHz |  | 400 | 200 | 100 |
| 7000.000 – 7100.000 kHz |  | 400 | 200 | 100 |
| 10100.000 – 10150.000 kHz |  | 400 | 200 | - |
| 14000.000 – 14250.000 kHz |  | 400 | 200 | - |
| 14250.000 – 14350.000 kHz |  | 400 | 200 | - |
| 18068.000 – 18168.000 kHz |  | 400 | 200 | - |
| 21000.000 – 21450.000 kHz |  | 400 | 200 | - |
| 24890.000 –24990.000 kHz |  | 400 | 200 | - |
| 28000.000 – 29700.000 kHz |  | 400 | 200 | 100 |
| 50.0000 – 52.0000 MHz |  | 400 | 200 | 100 |
| 144.0000 – 146.0000 MHz |  | 400 | 200 | 100 |
| 430.0000 – 433.0500 MHz | TELEGRAFIE, TELEFONIE, RTTY, DATE, FACSIMIL ŞI SSTV, TELEVIZIUNE | 200 | 100 | 50 |
| 433.0500 – 434.7900 MHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 434.7900 – 438.0000 MHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 438.0000 – 440.0000 MHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 1240.000 - 1260.000 MHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 1260.000 - 1270.000 MHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 1270.000 - 1300.000 MHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 2400.000 - 2450.000 MHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 3400.000 – 3410.000 MHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 5660.000 – 5670.000 MHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 5725.000 – 5830.000 MHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 10.000 - 10.150 GHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 10.150 - 10.300 GHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 10.300 - 10.450 GHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 10.450 - 10.500 GHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 24.000 - 24.050 GHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 47.000 - 47.200 GHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 134.000 - 136.000 GHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 241.000 – 248.000 GHz |  | 200 | 100 | 50 |
| 248.000 – 250.000 GHz |  | 200 | 100 | 50 |

(2) În cazul benzii 135.700 – 137.800 kHz, pentru definirea nivelului de putere maxim utilizabilă se va folosi noţiunea de putere aparent radiată (PAR) şi nu de putere la purtătoare, în conformitate cu Recomandarea CEPT ERC 62-01.

(3) În benzile 1810.000 – 1830.000 kHz, 1830.000 – 1850.000 kHz, 1850.000– 2000.000 kHz, 3500.000 - 3800.000 kHz, 7000.000 – 7100.000 kHz, 10100.000 – 10150.000 kHz, 14000.000 – 14250.000 kHz, 14250.000 – 14350.000 kHz, 18068.000 – 18168.000 kHz, 21000.000 – 21450.000 kHz, 24890.000 –24990.000 kHz, 28000.000 – 29700.000 kHz se va putea funcţiona cu puteri la purtătoare de până la 1000 W în următoarele condiţii:

- staţia de radioamator trebuie să fie de categoria I;

- staţia de radioamator trebuie să fie conformă cerinţelor standardului ETSI EN 301 783 indiferent de modalitatea de procurare / asamblare / modificare a acesteia;

- fără producerea de perturbaţii prejudiciabile altor staţii/sisteme de radiocomunicaţii.

(4) În benzile 144.00 – 144.40 MHz şi 432.00 – 432.30 MHz se va putea funcţiona cu puteri la purtătoare de până la 1000 W în următoarele condiţii:

- se va lucra numai pentru experimentări pentru legături prin difuzie ionosferică sau reflexie pe lună;

- se vor folosi doar antene directive;

- staţia de radioamator trebuie să fie de categoria I;

- staţia de radioamator trebuie să fie conformă cerinţelor standardului ETSI EN 301 783 indiferent de modalitatea de procurare / asamblare / modificare a acesteia ;

- fără producerea de perturbaţii prejudiciabile altor staţii/sisteme de radiocomunicaţii.

(5) Indiferent de banda în care se lucrează este obligatoriu să se evite producerea de perturbaţii prejudiciabile altor staţii/sisteme de radiocomunicaţii; în cazul în care acestea totuşi apar, se vor lua toate măsurile ce se impun pentru eliminarea acestora cum ar fi:

  - reducerea puterii de emisie;

  - introducerea de filtre;

  - modificarea antenei, sau a sistemului radiant;

  - schimbarea fiderelor şi a elementelor de conectică;

  - schimbarea amplasamentului;

  - schimbarea echipamentului de emisie.

(6) În situaţii cu un caracter deosebit (experimentări, concursuri, situaţii de urgenţă etc.) Direcţiile Teritoriale ale IGCTI pot să aprobe lucrul cu puteri sporite faţă de valorile menţionate pentru staţiile din categoria  I.

(7) În cazul staţiilor repetoare/baliză radio, puterea de emisie la purtătoare va fi de maxim 100 W iar nivelul acesteia va fi reglat la minimul necesar aisgurării comunicaţiilor.

Art. 2 – Radioamatorii din clasa a III-a restrâns vor folosi benzile de frecvenţe corespunzătoare staţiei de categoria a III-a.

Art. 3 – (1) Modurile de transmisie şi clasele de emisie aplicabile sunt în principiu următoarele:

- TELEGRAFIE(A1A; A2A; F1A; F2A; J2A);

- TELEFONIE (A3E; J3E; R3E; F3E);

- RTTY (A1B; A2B; F1B; F2B);

- DATE (F1D; F2D; J2D);

- FACSIMIL ŞI SSTV (A1C; A2C; A3C; J2C; J3C; F1C; F2C; F3C);

- TELEVIZIUNE (A3F; C3F; F3F).

(2) Clasele de emisie sunt codificate conform Regulamentului Radiocomunicaţiilor al UIT, App. 1.

(3) Primul simbol indică tipul modulaţiei purtătoarei principale, după cum urmează:

- A: modulaţie în amplitudine cu bandă laterală dublă;

- C: modulaţie în amplitudine cu rest de bandă laterală;

- J: modulaţie în amplitudine cu bandă laterală unică şi purtătoare suprimată;

- R: modulaţie în amplitudine cu bandă laterală unică şi purtătoare redusă sau cu nivel variabil.

- F: modulaţie în frecvenţă.

- G: modulaţie de fază

(4) Al doilea simbol indică natura semnalelor care modulează purtătoarea principală, după cum urmează:

- 1: un singur canal conţinând informaţia cuantizată sau numerică fără folosirea vreunei subpurtătoare;

- 2: un singur canal conţinând informaţia cuantizată sau numerică cu folosirea unei subpurtătoare modulate;

- 3: un singur canal conţinând informaţia analogică.

(5) Al treilea simbol indică tipul  informaţiei transmise, după cum urmează:

- A: telegrafie pentru recepţie auditivă;

- B: telegrafie pentru recepţie automată;

- C: Facsimil;

- D: Transmisii de date, telemetrie, telecomandă;

- E: Telefonie (inclusiv radiodifuziune sonoră);

- F: Televiziune (video).

(6) În cazul claselor de emisii care folosesc modulaţia de frecvenţă, deviaţia maximă de frecvenţă nu trebuie să depăşească ± 3 kHz în benzile inferioare frecvenţei de 29,7 MHz şi ± 7,5 kHz în benzile cuprinse între 29,7 MHz şi 440 MHz; în benzile de frecvenţe de peste 440 MHz se va ţine seama de posibilităţile tehnice existente pentru staţii de acest gen.

Art. 4 – (1) În cazul echipamentelor radio utilizate de radioamatori şi care sunt comercializate se va aplica standardul european ETSI EN 301 783 care stabileşte cerinţele tehnice cu privire la conformitatea echipamentelor.

(2) Aceste echipamente se supun regimului de introducere pe piaţă, liberă circulaţie şi punere în funcţiune stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 236/2004.

Art. 5 – (1) Cerinţele tehnice conform ETSI EN 301 783 cu privire la conformitatea echipamentelor sunt după cum urmează:

- cerinţe cu privire la emisii nedorite conduse;

- cerinţe cu privire la emisii nedorite radiate;

- cerinţe cu privire la imunitatea de radiofrecvenţă condusă.

(2) Cerinţa cu privire la imunitatea de radiofrecvenţă condusă nu este obligatorie.

Art. 6 – (1) Cerinţele conform ETSI EN 301 783 cu privire la emisii nedorite conduse se referă la acele emisii măsurate la portul (borna) de antenă al echipamentului în mod de recepţie/emisie în aşteptare (stand-by) sau orice altă emisie în afara benzii de excludere definită pentru necesarul de lărgime de bandă în modul emisie.

(2) Limitele pentru modul de emisie sunt conforme cu tabelul de mai jos:

| Domeniul de frecvenţe | Limitele de test | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| 0,15 MHz la 1,7 MHz | maximul dintre -36 dBm sau -60 dBc |  |
| 1,7 MHz la 35 MHz | maximul dintre -36 dBm sau -40 dBc |  |
| 35 MHz la 50 MHz | maximul dintre -40 la -60 dBc sau -36 dBm | Limita exprimată în dBc descreşte liniar cu logaritmul frecvenţei cuprinse între 35 MHz şi 50 MHz. |
| 50 MHz la 1 000 MHz | maximul dintre -36 dBm sau -60 dBc |  |
| > 1 000 MHz | maximul dintre -30 dBm sau -50 dBc | Pentru măsurători la frecvenţe mai mari decât 40 GHz nu se specifică limite de test. |

(3) Dacă limitele sunt stabilite în dBc, nivelul de referinţă se consideră maximul puterii de radiofrecvenţă la vârf de modulaţie (Peak Envelope Powe - PEP) a emiţătorului măsurat la portul (borna) de antenă.

(4) Limitele pentru modul de recepţie sau emisie în aşteptare (stand-by) sunt conforme cu tabelul de mai jos:

| Domeniul de frecvenţe | Limitele de test | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| 0,15 MHz la 1 000 MHz | -57 dBm |  |
| > 1 000 MHz | -47 dBm | Pentru măsurători la frecvenţe mai mari decât 40 GHz nu se specifică limite de test. |

Art. 7 – (1) Cerinţele conform ETSI EN 301 783 cu privire la emisii nedorite radiate se referă la acele emisii provenind din carcasa echipamentului în mod activ, recepţie/emisie în aşteptare (stand-by) sau orice altă emisie în afara benzii de excludere definită pentru necesarul de lărgime de bandă în modul emisie.

(2) Limitele pentru modul de emisie sunt conforme cu tabelul de mai jos:

| Domeniul de frecvenţe | Limitele de test | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| 30 MHz la 35 MHz | maximul dintre -36 dBm sau -40 dBc |  |
| 35 MHz la 50 MHz | maximul dintre -40 dBm sau -60 dBc sau -36 dBm | Limita exprimată în dBc descreşte liniar cu logaritmul frecvenţei cuprinse între 35 MHz şi 50 MHz. |
| 50 MHz la 1 000 MHz | maximul dintre -36 dBm sau -60 dBc |  |
| > 1 000 MHz | maximul dintre -30 dBm sau -50 dBc | Pentru măsurători la frecvenţe mai mari decât 40 GHz nu se specifică limite de test. |

(3) Dacă limitele sunt stabilite în dBc, nivelul de referinţă se consideră maximul puterii de radiofrecvenţă la vârf de modulaţie (Peak Envelope Powe - PEP) a emiţătorului măsurat la portul (borna) de antenă.

(4) Limitele pentru modul de recepţie sau emisie în aşteptare (stand-by) sunt conforme cu tabelul de mai jos:

| Domeniul de frecvenţe | Limitele de test | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| 30 MHz la 1 000 MHz | -57 dBm |  |
| > 1 000 MHz | -47 dBm | Pentru măsurători la frecvenţe mai mari decât 40 GHz nu se specifică limite de test. |

Art. 8 – (1) Cerinţele conform ETSI EN 301 783 cu privire la imunitatea de radiofrecvenţă condusă se referă la capacitatea receptoarelor, emiţătoarelor, transceivere-lor, transpondere-lor şi amplificatoarelor de radiofrecvenţă de a funcţiona corespunzător în prezenţa perturbaţiilor de frecvenţă conduse prin portul (borna) antenei de recepţie.

(2) Aceste cerinţe nu se aplică preamplificatoarelor de radiofrecvenţă cu nivel mic de zgomot ce se intenţionează a fi plasate direct la antenă.

(3) Limitele pentru imunitatea de radiofrecvenţă condusă sunt conforme cu tabelul de mai jos:

| Fenomen ambiental | Domeniul de frecvenţe pentru echipamentul supus testului | Caracteristici pentru semnalele nedorite | Unităţi | Criterii de performanţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imunitate de radiofrecvenţă condusă | < 30 MHz | 90 80 0,15 - 1 000 | dBµV emf % AM (400 Hz) MHz | Conform secţiunii 5.4.1.1 a standardului ETSI EN 301 783 |
|  | > 30 MHz | 80 80 0,15 - 1 000 | dBµV emf % AM (400 Hz) MHz | Conform secţiunii 5.4.1.1 a standardului ETSI EN 301 783 |

Art. 9 – (1) În conformitate cu prevederile Apendicelui nr. 3 din Regulamentul Radiocomunicaţiilor al UIT, nivelele maxime ale radiaţiilor neesenţiale pentru staţiile de radioamator instalate înainte de 1 ianuarie 2003, nivele care vor rămâne valabile până la 1 ianuarie 2012, sunt conforme celor precizate în cadrul prezentului articol.

(2) Pentru frecvenţe sub 30 MHz:

- nivelul puterii radiaţiei neesenţiale va fi atenuat cu cel puţin 40 dB faţă de nivelul puterii medii a semnalului util şi nu va depăşi 50 mW;

- pentru staţiile cu puteri medii mai mici de 5 W, nivelul puterii radiaţiei neesenţiale va fi atenuat cu cel puţin 30 dB faţă de nivelul puterii medii a semnalului util;

(3) Pentru frecvenţe cuprinse între 30 MHz - 235 MHz:

- pentru staţiile cu puteri medii mai mari de 25 W, nivelul puterii radiaţiei neesenţiale va fi atenuat cu cel puţin 60 dB faţă de nivelul puterii medii a semnalului util şi nu va depăşi 1 mW;

- pentru staţiile cu puteri medii mai mici de 25 W, nivelul puterii radiaţiei neesenţiale va fi atenuat cu cel puţin 40 dB faţă de nivelul puterii medii a semnalului util şi nu va depăşi   25 µW;

(4) Pentru frecvenţe cuprinse între 235 MHz - 960 MHz:

- pentru staţiile cu puteri medii mai mari de 25 W, nivelul puterii radiaţiei neesenţiale va fi atenuat cu cel puţin 60 dB faţă de nivelul puterii medii a semnalului util şi nu va depăşi 20 mW;

- pentru staţiile cu puteri medii mai mici de 25 W, nivelul puterii radiaţiei neesenţiale va fi atenuat cu cel puţin 40 dB faţă de nivelul puterii medii a semnalului util şi nu va depăşi   25 µW;

(5) Pentru frecvenţe cuprinse între 960 MHz – 17,7 GHz:

- pentru staţiile cu puteri medii mai mari de 10 W, nivelul puterii radiaţiei neesenţiale va fi atenuat cu cel puţin 50 dB faţă de nivelul puterii medii a semnalului util şi nu va depăşi 100 mW;

- pentru staţiile cu puteri medii mai mici de 10 W, nivelul puterii radiaţiei neesenţiale nu va depăşi   100 µW;

(6) Pentru frecvenţe peste 17,7 GHz, se vor lua toate măsurile necesare pentru obţinerea unor nivele cât mai mici pentru radiaţiile neesenţiale.

Art. 10 – (1) În conformitate cu prevederile Apendicelui nr. 3 din Regulamentul Radiocomunicaţiilor al UIT, nivelele maxime al radiaţiilor neesenţiale pentru staţiile de radioamator instalate după 1 ianuarie 2003, nivele care vor fi valabile pentru toate staţiile de radioamator după 1 ianuarie 2012, sunt conforme celor precizate în cadrul prezentului articol.

(2) Pentru frecvenţe sub 30 MHz, nivelul atenuării puterii radiaţiei neesenţiale se va determina aplicând formula 43 + 10 log (nivelul la vârf de modulaţie – PEP, al puterii utile aplicate liniei de alimentare a antenei) sau va fi de 50 dB; se va aplica valoarea cea mai puţin constrângătoare.

(3) Pentru frecvenţe de peste 30 MHz, nivelul atenuării puterii radiaţiei neesenţiale se va determina aplicând formula 43 + 10 log (nivelul mediu  al puterii utile aplicate liniei de alimentare a antenei) sau va fi de 70 dBc; se va aplica valoarea cea mai puţin constrângătoare; în cazul transmisiunilor în salvă („burst”) puterea medie se va măsura prin mediere pe durata salvei.

Anexa nr. 4

LISTA

cuprinzând tarifele percepute de IGCTI în vederea examinării şi pentru atribuirea indicativelor în cadrul serviciului de amator

Art. 1 – Tarifele percepute pentru atribuirea indicativelor din cadrul serviciului de amator sunt fără T.V.A. şi se vor achita în momentul depunerii cererii pentru atribuirea de indicative în serviciul de amator sau pentru prelungirea autorizaţiei în serviciul de amator.

Art. 2 – Se exceptează de la plata tarifelor pentru staţiile din serviciul de amator, titularii care au calitatea de veteran de război persoanelor care posedă certificat legal de persoană cu handicap, elevii şi studenţii la cursuri de zi pe durata studiilor.

| 1. | Tarif de atribuire/prelungire indicativ pentru autorizare staţii repetoare / baliză | 110 RON/indicativ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Tarif de atribuire/prelungire indicativ pentru autorizaţii de radioclub | 55 RON/indicativ |
| 3. | Tarif de atribuire/prelungire indicativ pentru autorizaţii individuale de radioamator | 30 RON/indicativ |
| 4. | Tarif de atribuire indicativ special | 10 RON/indicativ/lună calendaristică |
| 5. | Tarife pentru examinare în serviciul de amator | 5 RON |

## Anexa nr.  5

PROGRAMA DE EXAMINARE

conform cerinţelor CEPT, pentru obţinerea certificatului armonizat de radioamator (HAREC)

- conţinut cadru -

Implementare a Recomandării T/R 61–02 (Chester 1990, revizuit la Nicosia 1994, Haga 01, Vilnius 04)

Notă: varianta actualizată este disponibilă pe pagina de Internet a IGCTI.

A. PROBLEME CU CONŢINUT TEHNIC

1.	NOŢIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM ŞI RADIO

  - Conductibilitatea

  - Surse de electricitate

  - Câmpul electric

  - Câmpul magnetic

  - Câmpul electromagnetic

  - Semnale sinusoidale

  - Semnale nesinusoidale, zgomot

  - Semnale modulate

  - Puterea şi energia

  - Procesoare digitale de semnal (DSP)

2.	COMPONENTE

2.1.	Rezistorul

2.2.	Condensatorul
2.3.	Bobina

2.4.	Transformatoare – aplicaţii şi utilizare

2.5.	Dioda
2.6.	Tranzistorul
2.7.	Disipaţia de căldură

2.8.	Diverse

3.	CIRCUITE
3.1..	Combinaţii de componente

3.2.	Filtre
3.3.	Alimentatoare
3.4.	Amplificatoare
3.5.	Detectoare
3.6.	Oscilatoare
3.7.	Bucla blocată în fază (PLL)

3.8.  Sisteme şi semnale discrete în domeniul timp (sisteme DSP)

4.	RECEPTOARE
4.1.	Tipuri
4.2.	Scheme bloc

4.3.	Funcţionarea etajelor receptoarelor

4.4.	Caracteristicile receptoarelor

5.	EMIŢĂTOARE
5.1.	Tipuri
5.2.	Scheme bloc

5.3.	Funcţionarea etajelor emiţătoarelor

5.4.	Caracteristicile emiţătoarelor

6.	ANTENE ŞI LINII DE TRANSMISIUNE

6.1.	Tipuri de antene

6.2.  Caracteristicile antenei

6.3.  Linii de transmisiune

7.     PROPAGARE

8.	MĂSURĂTORI
8.1.	Efectuarea măsurărilor

8.2. Instrumente de măsură

9.     INTERFERENŢE ŞI IMUNITATE

9.1.  Interferenţe în echipamente electronice

9.2.  Cauzele interferenţelor în echipamentele electronice

9.3.  Măsuri împotriva interferenţelor

10.   MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII

B. REGULI ŞI PROCEDURI DE OPERARE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE

1.  Alfabetul fonetic

2.  Codul Q

3.  Prescurtări folosite în serviciul de amator

4. Semnale internaţionale de primejdie, traficul de urgenţă şi comunicaţiile în cazul calamităţilor naturale

5.  Utilizarea şi alcătuirea indicativelor de apel

6.  Planurile IARU pentru benzile alocate serviciului de amator

7.  Responsabilitate socială şi proceduri de operare

C. REGLEMENTĂRI  INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVITOARE LA SERVICIILE DE AMATOR ŞI AMATOR PRIN SATELIT

1. Reglementări Radio UIT

2. Reglementări CEPT

3. Legi naţionale, reglementări şi condiţii de licenţiere

PROGRAMA ANALITICĂ DE EXAMINARE DETALIATĂ

A) PROBLEME CU CONŢINUT TEHNIC

### CAPITOLUL 1

NOŢIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM ŞI RADIO

1.1. Conductibilitatea

- Conductoare, semiconductoare şi izolatoare

- Curentul, tensiunea şi rezistenţa

- Unităţile de măsură Amper, Volt, Ohm

- Legea lui Ohm

- Legile lui Kirchhoff

- Puterea electrică

- Wattul

- Energia electrică

- Capacitatea unei baterii  [ A x h ]

1.2. Surse de electricitate

- Surse de tensiune, surse de tensiune electromotoare, curentul de scurtcircuit, rezistenţa internă, tensiunea la borne

- Conectarea serie şi paralel a surselor de tensiune

1.3. Câmpul electric

- Nivelul câmpului electric

- Unitatea de măsură volt/metru

- Ecranarea câmpurilor electrice

1.4. Câmpul magnetic

- Câmpul magnetic ce înconjoară un conductor parcurs de curent  electric

- Ecranarea câmpurilor magnetice

1.5. Câmpul electromagnetic

- Undele radio ca unde electromagnetice

- Viteza de propagare şi relaţia dintre frecvenţă şi lungimea de undă

- Polarizarea câmpului electromagnetic

1.6. Semnale sinusoidale

- Reprezentarea grafică în timp

- Valori instantanee, amplitudine  [ Emax ], valoarea eficace (RMS)   şi valoarea medie

- Perioada şi durata unei perioade

- Frecvenţa

- Unitatea de măsură a frecvenţei (Hertz)

- Diferenţa de fază dintre două semnale sinusoidale

1.7. Semnale nesinusoidale

- Semnale audio

- Semnale dreptunghiulare

- Reprezentarea grafică în domeniul timp

- Componenta continuă, unda fundamentală şi armonicile superioare

- Zgomot  (zgomotul termic al receptorului, banda de zgomot, densitatea de zgomot, puterea zgomotului în banda receptorului)

l.8. Semnale modulate

- Modulaţia telegrafică (CW)

- Modulaţia de amplitudine (AM)

- Forma de undă

- Purtătoarea, benzile laterale şi lărgimea de bandă

- Modulaţia de amplitudine cu bandă laterală unică (SSB)

- Modulaţia de fază , modulaţia de frecvenţă (FM) şi modulaţia cu bandă laterală unică (BLU)

- Deviaţia de frecvenţă şi indicele de modulaţie

- Purtătoare, benzi laterale şi lărgime de bandă

- Forme de undă pentru semnale CW, AM, BLU şi FM (prezentare grafică)

- Spectrul pentru semnale CW, AM şi BLU (prezentare grafică)

- Modulaţii digitale: FSK, 2-PSK, 4-PSK, QAM

- Modulaţia digitală: debit binar, debit per simbol (debitul Baud) şi lărgime de bandă

- Corecţia CRC şi retransmisii (de exemplu packet radio), corecţia FEC (de exemplu Amtor FEC)

1.9. Puterea şi energia

- Puterea semnalelor sinusoidale

- Rapoarte de puteri corespunzătoare următoarelor valori (pozitive şi negative): 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB şi 20 dB

- Raportul puterilor de intrare/ieşire în dB ale unor amplificatoare şi/sau atenuatoare conectate în cascadă

- Adaptarea (transferul maxim de putere)

- Relaţia dintre puterea de intrare, puterea de ieşire şi randament

- Puterea la vârf de modulaţie (PEP)

1.10. Procesarea digitală de semnal (DSP)

- Eşantionarea şi cuantizarea

- Rata minimă de eşantionare (frecvenţa Nyquist)

- Convoluţia (în domeniul timp / în domeniul frecvenţă, reprezentare grafică)

- Filtre contra zgomotului de cuantizare, filtre de refacere a semnalului

- Conversia digital / analogică, analogic / digitală

#### CAPITOLUL 2

COMPONENTE

2.1. Rezistorul

- Rezistenţa

- Unitatea de măsură (Ohm)

- Caracteristica curent/tensiune

- Disipaţia de putere

- Coeficienţi pozitivi şi negativi de temperatură (CPT şi CNT)

2.2. Condensatorul

- Capacitatea

- Unitatea de măsură a capacităţii (Faradul)

- Relaţia dintre capacitate, dimensiuni şi dielectric (numai tratare calitativă)

- Reactanţa

- Defazajul dintre tensiune şi curent

- Caracteristicile condensatoarelor fixe şi variabile: cu dielectric aer, mică, plastic, ceramică şi a condensatoarelor electrolitice

- Coeficientul de temperatură

- Curentul de fugă

2.3. Bobina

- Autoinducţia

- Unitatea de măsură a inductanţei (Henry)

- Efectul asupra inductanţei al numărului de spire, al diametrului, al lungimii şi al materialului din care este făcut miezul (numai tratare calitativă)

- Reactanţa

- Defazajul dintre tensiune şi curent

- Factorul Q

- Efectul pelicular

- Pierderi în miezul bobinei

2.4. Transformatoare - aplicaţii şi utilizare

- Transformatorul ideal

- Relaţia dintre raportul numărului de spire N şi:

- Raportul tensiunilor

- Raportul curenţilor

- Raportul impedanţelor (numai tratare calitativă)

- Transformatoare

2.5. Diode

- Utilizare şi aplicaţii ale diodelor

- Dioda redresoare, dioda Zener, diode luminiscente (LED), dioda varicap

- Tensiunea inversă, curent şi putere

2.6. Tranzistorul

- Tranzistoare PNP şi NPN

- Factorul de amplificare

- Tranzistorul cu efect de câmp (canal N şi canal P, TEC-j)

- Rezistenţa dintre poartă şi sursă

- Tranzistorul în:

- Conexiune cu emitorul comun (sursa comună)

- Conexiune cu baza (poarta) comună

- Conexiune cu colectorul comun (drena comună)

- Impedanţele de intrare şi ieşire în conexiunilor de mai sus

- Metode de polarizare în conexiunilor de mai sus

2.7. Diverse

- Dispozitive simple termoionice (tuburi electronice)

- Tensiuni şi impedanţe pentru etaje de înaltă tensiune, transformări de impedanţă

- Circuite integrate digitale simple

- Circuite integrate liniare

#### CAPITOLUL 3

CIRCUITE

3.1. Combinaţii de componente

- Circuite serie şi paralel cu rezistoare, bobine, condensatoare, transformatoare şi diode

- Curenţii şi tensiunile în aceste circuite

- Impedanţa acestor circuite

- Comportamentul real (nu ideal) al rezistorului, condensatorului şi bobinei la frecvenţe înalte

3.2. Filtre

- Circuite acordate serie şi paralel

- Impedanţa acestor circuite

- Caracteristica de frecvenţă

- Frecvenţa de rezonanţă

- Factorul de calitate al unui circuit acordat

- Lărgimea de bandă

- Filtru trece bandă

- Filtru trece-jos, trece-sus, trece-bandă şi opreşte-bandă alcătuite din componente pasive

- Caracteristica de frecvenţă

- Filtru Pi şi filtru T

- Cristalul de cuarţ

- Efecte datorită caracteristicilor reale (nu ideale) al componentelor

- Filtre digitale (vezi secţiunile 1.10 şi 3.8)

3.3. Surse de alimentare

- Circuite redresoare monoalternanţă şi dublă alternanţă şi puntea redresoare

- Circuite de netezire

- Circuite stabilizatoare în surse de alimentare de mica putere

- Surse de alimentare în comutaţie, izolare galvanică şi EMC

3.4. Amplificatoare

- Amplificatoare de joasă şi de înaltă frecvenţă

- Factorul de amplificare

- Caracteristica amplitudine/frecvenţă şi lărgimea de bandă (bandă largă vs. etaje acordate)

- Regimul de funcţionare în clasele A, A/B, B, C

- Armonici (distorsiuni de neliniaritate), distorsiuni de intermodulaţie, etaje de amplificare supramodulate

3.5. Detectoare

- Detectoare pentru AM

- Detectorul cu diodă

- Detectorul de produs şi oscilatoare de ,,bătăi”

- Detectoare pentru FM

- Detectorul pe pantă

- Discriminatorul Foster-Seeley

- Detectoare pentru CW/SSB

3.6. Oscilatoare

- Reacţie (oscilaţii produse intenţionat sau nu)

- Factorii care afectează frecvenţa şi stabilitatea oscilaţiei

- Oscilatorul LC

- Oscilatoare cu cristal, oscilatorul overtone

- Oscilator controlat în tensiune (VCO)

- Zgomotul de fază

3.7. Bucla blocată în faza (PLL)

- Bucla de control cu circuit de comparare a fazei.

- Sinteza de frecvenţă cu divizoare programabile în bucal de reacţie

3.8. Procesoare digitale de semnal (sisteme DSP)

- Topologii de filtre cu răspuns finit (FIR) şi infinit (IIR)

- Transformata Fourier (discretă, rapidă cu prezentare grafică)

- Sinteza digitală directă

CAPITOLUL 4

RECEPTOARE

4.1. Tipuri

- Receptorul superheterodină cu simplă şi dublă schimbare de frecvenţă

- Receptoare cu conversie directă

4.2. Scheme bloc

- Receptorul CW (AlA)

- Receptorul AM (A3E)

- Receptorul SSB pentru telefonie cu purtătoare suprimată (J3E)

- Receptorul FM (F3E)

4.3. Modul de operare şi funcţionare al următoarelor etaje (se tratează numai schema bloc)

- Amplificatorul RF (cu bandă fixă sau acordabilă)

- Oscilatorul (fix şi variabil)

- Mixerul

- Amplificatorul de frecvenţă intermediară

- Limitatorul

- Detectorul, inclusiv detectorul de produs

- Oscilatorul de bătăi

- Calibratorul cu cristal

- Amplificatorul de joasă frecvenţă (audio)

- Controlul automat al amplificării

- S-metrul

- Squelch-ul

4.4. Caracteristicile receptoarelor (descriere simplă)

- Canalul adiacent

- Selectivitatea

- Sensibilitatea, zgomotul receptorului, factorul de zgomot

- Stabilitatea

- Frecvenţa imagine

- Desensibilizarea / blocarea

- Intermodulaţia; modulaţia încrucişată

- Mixarea reciprocă (zgomotul de fază)

#### CAPITOLUL 5

EMIŢĂTOARE

5.1. Tipuri

- Emiţătoare cu şi fără translatare de frecvenţă

- Multiplicarea de frecvenţă

5.2. Scheme bloc

- Emiţătorul CW (A1A)

- Emiţătorul SSB pentru telefonie cu purtătoare suprimată (J3E)

- Emiţătorul FM (F3E)

5.3. Modul de operare şi funcţionare al următoarelor etaje (se tratează numai schema bloc)

- Mixerul

- Oscilatorul

- Separatorul

- Driver-ul

- Multiplicatorul de frecvenţă

- Amplificatorul de putere

- Adaptarea la ieşire

- Filtrul de ieşire (filtrul pi)

- Modulatorul de frecvenţă

- Modulatorul SSB

- Modulatorul de fază

- Filtrul cu cristale

5.4. Caracteristicile emiţătoarelor (descriere simplă)

- Stabilitatea de frecvenţă

- Lărgimea benzii de RF

- Benzile laterale

- Gama frecvenţelor audio

- Neliniaritatea (distorsiuni armonice şi de intermodulaţie)

- Impedanţa de ieşire

- Puterea de ieşire

- Randamentul

- Deviaţia de frecvenţă

- Indicele de modulaţie

- Clicsuri de manipulaţie şi chirp-uri

- Supramodulaţia în benzile laterale şi splatter (frecvenţe nedorite în benzile laterale)

- Radiaţii de înaltă frecvenţă spurioase

- Radiaţia cutiei

- Zgomotul de fază

#### CAPITOLUL 6

ANTENE ŞI LINII DE TRANSMISIUNE

6.1. Tipuri de antene

- Dipolul în jumătate de undă alimentat la centru

- Dipolul în jumătate de undă alimentat la capăt

- Dipolul îndoit

- Antena verticală în sfert de undă (ground plane)

- Antena cu elemente pasive (Yagi)

- Antena cu apertură (reflector parabolic, horn)

- Dipolul cu trapuri

6.2. Caracteristicile antenei

- Distribuţia curentului şi tensiunii în antenă

- Impedanţa la punctul de alimentare

- Impedanţa capacitivă sau inductivă a unei antene nerezonante

- Polarizarea

- Câştigul, directivitatea şi eficienţa antenei

- Zona de captură

- Puterea efectiv radiată izotropic (e.i.r.p.) şi puterea aparent radiată (e.r.p.)

- Raportul faţă-spate

- Diagrame de radiaţie în plan orizontal şi vertical

6.3. Linii de transmisiune

- Linia cu conductori paraleli

- Cablul coaxial

- Ghidul de undă

- Impedanţa caracteristică (Z0)

- Viteza de propagare

- Raportul de unde staţionare

- Pierderi

- Simetrizare

- Linia în sfert de undă ca transformator de impedanţă  [ Z02 = Zin * Zout ]

- Linia terminată în gol sau în scurtcircuit ca circuite acordate

- Unităţi de adaptare a antenei (numai configuraţii în PI sau T)

### CAPITOLUL 7

PROPAGARE

- Atenuarea semnalului, raportul semnal pe zgomot

- Propagare în vizibilitate directă (propagarea în spaţiul liber, legea pătrată inversă)

- Straturile atmosferei

- Frecvenţa critică

- Influenţa soarelui asupra ionosferei

- Frecvenţa maximă utilizabilă (MUF)

- Unda de sol, unda spaţială, unghiul de radiaţie şi distanţa zonei de tăcere (skip)

- Propagarea ionosferică pe mai multe căi

- Fading

- Troposfera (conducţie, difracţie)

- Influenţa înălţimii antenei asupra distanţei ce poate fi acoperită (orizontul radio)

- Temperatura de inversie

- Reflexia pe stratul E sporadic

- Reflexia pe auroră

- Reflexia meteorică

- Reflexia pe lună

- Zgomotul atmosferic (furtuni la distanţă)

- Zgomotul cosmic

- Zgomotul de sol (termic)

- Bazele predicţiei de propagare (bugetul legăturii)

    - sursa dominantă de zgomot (zgomotul în bandă vs. zgomotul receptorului)

    - raportul minim semnal - zgomot

    - puterea minimă a semnalului de recepţie

    - atenuarea de propagare

    - câştigul antenelor, atenuările liniilor de transmisie

    - puterea minimă a emiţătorului

### CAPITOLUL 8

MĂSURĂRI

8.1. Efectuarea măsurărilor

Măsurarea:

- Tensiunilor şi curenţilor în curent continue şi alternative

- Erorilor:

    - influenţa frecvenţei

    - influenţa formei de undă

    - influenţa rezistenţei interne a instrumentelor

- Rezistenţei

- Puterii continue şi de RF (puterea medie, PEP)

- Raportului de unde staţionare în tensiune

- Formei de undă a anvelopei unui semnal RF

- Frecvenţei

- Frecvenţei de rezonanţă

8.2. Instrumente de măsură

Efectuarea măsurărilor folosind:

- Instrument cu bobină mobilă

- Instrument cu mai multe game (digital sau analogic)

- Dispozitiv de măsurare a puterii de radiofrecvenţă

- Puntea reflectometru (dispozitiv de măsurare a coeficientului de undă staţionară)

- Generatoare de semnal

- Frecvenţmetru numeric

- Frecvenţmetru cu absorbţie

- Grid-dip metru

- Osciloscop

- Analizor de spectru

### CAPITOLUL 9

INTERFERENŢE ŞI IMUNITATE

9.1. Interferenţe în echipamentele electronice

- Blocarea

- Interferenţe cu semnalul dorit

- Intermodulaţia

- Detecţia în circuitele audio

9.2. Cauzele interferenţelor în echipamentele electronice

- Nivelul de câmp al emiţătorului

- Radiaţiile neesenţiale ale emiţătorului (radiaţii parazite, armonici)

- Influenţe nedorite în echipamente care pătrund prin:

    - intrarea de antenă (tensiuni din antenă, selectivitatea intrării)

    - alte linii conectate

    - radiaţie directă

9.3. Măsuri împotriva interferenţelor

Măsuri pentru prevenirea şi eliminarea efectelor interferenţelor:

- Filtrarea

- Decuplarea

- Ecranarea

### CAPITOLUL 10

PROTECŢIA MUNCII

- Corpul uman

- Reţeaua de alimentare

- Tensiuni înalte

- Descărcări electrice

B) REGULI SI PROCEDURI DE OPERARE INTERNE SI INTERNAŢIONALE

CAPITOLUL 1

ALFABETUL FONETIC

recomandat pentru traficul radiotelefonic

| Litera | Cuvântul de cod | Pronunţia |  | Litera | Cuvântul de cod | Pronunţia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Alfa | Al-fa |  | N | November | No-vem-ber |
| B | Bravo | Bra-vo |  | O | Oscar | Oss-kar |
| C | Charlie | Ciar-li |  | P | Papa | Pa-pa |
| D | Delta | Del-ta |  | Q | Quebec | Khe-bec |
| E | Echo | E-co |  | R | Romeo | Ro-mi-o |
| F | Foxtrot | Fox-trot |  | S | Sierra | Si-era |
| G | Golf | Golf |  | T | Tango | Tan-go |
| H | Hotel | Ho-tel |  | U | Uniform | Iu-ni-form |
| I | India | In-dia |  | V | Victor | Vik-tor |
| J | Juliett | Giu-li-et |  | W | Whiskey | Uis-ki |
| K | Kilo | Ki-lo |  | X | X-ray | EX-rei |
| L | Lima | Li-ma |  | Y | Yankee | Yan-ki |
| M | Mike | Ma-ik |  | Z | Zulu | Zu-lu |

Notă: Pentru cifre, radioamatorii pot folosi denumirea lor corespunzătoare în limba în care se desfăşoară legătura radio sau, pentru o mai bună înţelegere, în oricare altă limbă.

CAPITOLUL 2

CODUL Q

| Codul | Întrebare | Răspuns |
| --- | --- | --- |
| QRK | Care este inteligibilitatea semnalelor mele ? | Inteligibilitatea semnalelor d-tale este.... |
| QRM | Sunteţi interferat ? | Sunt interferat de.... |
| QRN | Sunteţi deranjat de paraziţi atmosferici ? | Sunt deranjat de paraziţi atmosferici. |
| QRO | Să măresc puterea emiţătorului? | Măreşte puterea emiţătorului. |
| QRP | Să micşorez puterea emiţătorului ? | Micşorez puterea emiţătorului. |
| QRS | Să transmit mai rar ? | Transmiteţi mai rar. |
| QRT | Să încetez transmisia ? | Încetez transmisia. |
| QRZ | De cine sunt chemat ? | Sunteţi chemat de.... |
| QRV | Sunteţi gata ? | Sunt gata. |
| QSB | Semnalele mele au fading ? | Semnalele dvs. au fading . |
| QSL | Puteţi confirma recepţia ? | Vă confirm recepţia |
| QSO | Puteţi comunica cu ... direct ? | Pot comunica cu ... direct. |
| QSY | Să schimb transmisia pe o altă frecvenţă ? | Schimb transmisia pe o altă frecvenţă. |
| QRX | Când mă veţi chema din nou ? | Vă voi chema din nou la ora … pe ... kHz (sau MHz) |
| QTH | Care este poziţia dvs. în latitudine şi longitudine (sau după orice altă indicaţie) ? | Poziţia mea în grade este … latitudine ... longitudine ... (sau după orice altă indicaţie). |

Notă: în afara acestor coduri, se pot folosi şi celelalte din Apendicele 14 din Regulamentul Radiocomunicaţiilor.

CAPITOLUL 3

## PRESCURTĂRILE CELE MAI UZUALE FOLOSITE

## ÎN SERVICIUL DE AMATOR

AR = Sfârşit de transmisiune

ASK = A întreba

BK = Semnal folosit la întreruperea unei transmisiuni în curs

COND = Condiţii (de propagare)

CQ = Apel general către toate staţiile

CUAGN = Pe curând

CW = Undă continuă

DE = De la;  folosit şi la separarea indicativului de apel al staţiei chemate de cel al staţiei chemătoare

DX = Distanţă mare (de obicei de pe alt continent)

GA = Bună ziua

GB = La revedere

GM = Bună dimineaţa

HP, HPE = Sper, speranţă

K = Invitaţie la transmitere

MSG = Mesaj

OM = Prieten

PSE = Vă rog

RST = Raport pentru inteligibilitatea, tăria şi tonul semnalului

R = Recepţionat

RX = Receptor

SK = Sfârşitul transmiterii

TKS, TNX = Mulţumesc

UR = Al  dumneavoastră

VA = SK = Sfârşitul transmiterii

VY = Foarte

73 = Salutări

88 = Sărutări

Notă: în traficul radiotelegrafic se pot folosi şi prescurtările cuvintelor din limbile de circulaţie internaţională.

## CAPITOLUL 4

SEMNALE INTERNAŢIONALE DE PRIMEJDIE, TRAFIC DE URGENŢĂ ŞI COMUNICAŢIILE ÎN CAZUL CALAMITĂŢILOR NATURALE

Semnale de primejdie:

- în radiotelegrafie … - - -  … (SOS)

- în radiotelefonie "MAYDAY"

Prevederile Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator

Rezoluţia nr. 644 din Regulamentul Radiocomunicaţiilor cu privire la resursele de telecomunicaţii

Folosirea internaţională a staţiilor de radioamator în cazul dezastrelor naţionale

## CAPITOLUL 5

INDICATIVE DE APEL

- Identificarea staţiilor de radioamator

- Folosirea indicativelor de apel

- Formarea indicativelor de apel

- Prefixe naţionale

### CAPITOLUL 6

PLANUL IARU PENTRU BENZILE ALOCATE SERVICIULUI DE AMATOR

- Planul benzilor IARU

- Obiective

### CAPITOLUL 7

RESPONSABILITATE SOCIALĂ ŞI PROCEDURI DE OPERARE

7.1. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A OPERAŢIUNILOR DE RADIOAMATOR

7.2. PROCEDURI DE OPERARE

C) REGLEMENTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVIND SERVICIILE DE AMATOR     ŞI AMATOR PRIN SATELIT

### CAPITOLUL 1

REGLEMENTĂRI RADIO UIT

- Definiţia Serviciului de Amator şi Serviciului de Amator prin Satelit

- Definiţia staţiilor de radioamator

- Articolul 25 din "Reglementările Radio UIT"

- Statutul Serviciilor de Amator şi amator prin Satelit

- Regiuni radio UIT

### CAPITOLUL 2

REGLEMENTĂRI CEPT

- Recomandarea T/R 61-01

- Recomandarea T/R 61-02

- Utilizarea temporară a staţiilor de radioamator în ţările membre CEPT

- Utilizarea temporară a staţiilor de radioamator în ţările nemembre CEPT care participă la sistemul T/R 61-01

### CAPITOLUL 3

LEGI NAŢIONALE, REGLEMENTĂRI ŞI CONDIŢII DE LICENŢIERE

- Reglementări naţionale

- Regulamentul serviciului de amator

- Demonstrarea cunoaşterii şi completării jurnalului staţiei (log)

    - completarea logului

    - scopul

    - datele înscrise

## Anexa nr.  5

PROGRAMA DE EXAMINARE

conform cerinţelor CEPT, pentru obţinerea certificatului armonizat de radioamator începător

(CEPT NOVICE RADIO AMATEUR)

- conţinut cadru -

Implementare a Recomandării CEPT ECC REC (05)06 şi a Raportului CEPT ERC 32 revizuit în 2005

Notă: varianta actualizată este disponibilă pe pagina de Internet a IGCTI.

A. PROBLEME CU CONŢINUT TEHNIC

1.	NOŢIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM ŞI RADIO

  - Conductibilitatea

  - Surse de electricitate

  - Câmpul electromagnetic

  - Semnale audio şi digitale

  - Semnale modulate

  - Puterea

2.	COMPONENTE

2.1.	Rezistorul

2.2.	Condensatorul
2.3.	Bobina

2.4.	Transformatoare - aplicaţii şi utilizare

2.5.	Dioda
2.6.	Tranzistorul
2.7.	Circuite acordate

3.	CIRCUITE
3.1.	Filtre

4.	RECEPTOARE
4.1.	Tipuri
4.2.	Scheme bloc

4.3.	Operarea şi funcţionarea

5.	EMIŢĂTOARE
5.1.	Scheme bloc

5.2.	Operarea şi funcţionarea

5.3.	Caracteristicile emiţătoarelor

6.	ANTENE ŞI LINII DE TRANSMISIUNE

6.1.	Tipuri de antene (construcţie fizică, nuamai proprietăţile de directivitate şi polarizare)

6.2. Metode de alimentare a antenei cu semnal

6.3. Adaptarea

7. PROPAGARE

8.	MĂSURĂTORI
8.1.	Efectuarea măsurărilor

8.2. Instrumente de măsură

9.     INTERFERENŢE ŞI IMUNITATE

9.1.  Interferenţe în echipamente electronice

9.2.  Cauzele interferenţelor în echipamentele electronice

9.3.  Măsuri împotriva interferenţelor

10.   MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII

10.1. Corpul uman

10.2. Alimentarea cu energie

10.3. Pericole

10.4. Trăsnete

B. REGULI ŞI PROCEDURI DE OPERARE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE

1.  Alfabetul fonetic

2.  Codul Q

3.  Prescurtări folosite în serviciul de amator

4.  Indicative de apel

C. REGLEMENTĂRI  INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVITOARE LA SERVICIILE DE AMATOR ŞI AMATOR PRIN SATELIT

1. Reglementări Radio UIT

2. Reglementări CEPT

3. Legi naţionale, reglementări şi condiţii de licenţiere

##### PROGRAMA ANALITICĂ DE EXAMINARE DETALIATĂ

A) PROBLEME CU CONŢINUT TEHNIC

### CAPITOLUL 1

NOŢIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM ŞI RADIO

1.1. Conductibilitatea

- Conductoare, semiconductoare şi izolatoare

- Curentul, tensiunea şi rezistenţa

- Unităţile de măsură Amper, Volt, Ohm

- Legea lui Ohm

- Puterea electrică

- Wattul

1.2. Surse de electricitate

- Surse de tensiune şi baterii

1.3. Câmpul electromagnetic

- Undele radio ca unde electromagnetice

- Viteza de propagare şi relaţia dintre frecvenţă şi lungimea de undă

- Polarizarea câmpului electromagnetic

- Frecvenţa

- Hertz-ul

1.4. Semnale audio şi digitale

- Semnale audio

- Semnale digitale

l.5. Semnale modulate

Avantajele şi dezavantajele:

- Modulaţiei de amplitudine (AM)

- Modulaţiei de amplitudine cu bandă laterală unică (SSB)

- Modulaţiei de frecvenţ

- Purtătoare, benzi laterale şi lărgime de bandă

1.6. Puterea

- Puterea de intrare de curent continuu şi puterea de ieşire de radiofrecvenţă

#### CAPITOLUL 2

COMPONENTE

2.1. Rezistorul

    - Rezistenţa

    - Unitatea de măsură (Ohm)

    - Disipaţia de putere

    - Codul culorilor

    - Rezistoare în serie şi paralel

2.2. Condensatorul

- Capacitatea

- Unitatea de măsură a capacităţii (Faradul)

- Utilizarea condensatoarelor fixe şi variabile cu aer, mică, plastic, ceramică şi electrolitici

- Condensatoare în paralel

2.3. Bobina

- Unitatea de măsură a inductanţei (Henry)

2.4. Transformatoare - aplicaţii şi utilizare

- Transformatoare (aplicaţii)

2.5. Diode

- Utilizare şi aplicaţii ale diodelor

- Dioda redresoare, dioda Zener

2.6. Tranzistorul

- Utilizarea tranzistorului ca amplificator sau oscilator

2.7. Circuite acordate

- Funcţionarea circuitelor acordate serie sau paralel

#### CAPITOLUL 3

CIRCUITE

3.1. Filtre

- Filtru trece-jos, trece-sus, trece-bandă şi opreşte-bandă; utilizare şi aplicaţii

CAPITOLUL 4

RECEPTOARE

4.1. Tipuri

- Receptorul superheterodină cu simplă şi dublă schimbare de frecvenţă

- Receptoare cu conversie directă

4.2. Scheme bloc

- Receptorul CW (AlA)

- Receptorul AM (A3E)

- Receptorul SSB pentru telefonie cu purtătoare suprimată (J3E)

- Receptorul FM (F3E)

4.3. Modul de operare şi funcţionare al următoarelor etaje (se tratează numai schema bloc)

- Amplificatorul RF (cu bandă fixă sau acordabilă)

- Oscilatorul (fix şi variabil)

- Mixerul

- Amplificatorul de frecvenţă intermediară

- Detectorul

- Oscilatorul de bătăi

- Amplificatorul de joasă frecvenţă (audio)

- Alimentarea cu energie

- Squelch-ul

#### CAPITOLUL 5

EMIŢĂTOARE

5.1. Scheme bloc

- Emiţătorul CW (A1A)

- Emiţătorul SSB pentru telefonie cu purtătoare suprimată (J3E)

- Emiţătorul FM (F3E)

5.2. Modul de operare şi funcţionare al următoarelor etaje (se tratează numai schema bloc)

- Mixerul

- Oscilatorul

- Separatorul

- Driver-ul

- Multiplicatorul de frecvenţă

- Amplificatorul de putere

- Filtrul de ieşire (filtrul pi)

- Modulatorul de frecvenţă

- Modulatorul SSB

- Alimentarea cu energie

5.3. Caracteristicile emiţătoarelor (descriere simplă)

- Stabilitatea de frecvenţă

- Lărgimea benzii de RF

- Benzile laterale

- Puterea de ieşire

- Radiaţii neesenţiale, armonici

#### CAPITOLUL 6

ANTENE ŞI LINII DE TRANSMISIUNE

6.1. Tipuri de antene (construcţie fizică, proprietăţile de directivitate şi polarizare)

- Dipolul în jumătate de undă alimentat la centru

- Dipolul în jumătate de undă alimentat la capăt

- Antena verticală în sfert de undă (cu plan de masă)

- Antena cu elemente pasive (Yagi)

- Puterea radiată (E.R.P., E.R.P.I)

6.2. Metode de alimentare a antenei

- Fidere cu cablu coaxial sau panglică

- Avantaje şi dezavantaje

- Construcţie şi utilizare

6.3. Adaptarea

- Elemente de adaptare a antenelor (numai scop)

### CAPITOLUL 7

PROPAGARE (numai o descriere simplă)

- Straturile ionosferei

- Efectul ionosferei asupra propagării HF

- Fading

- Troposfera

- Efectul condiţiilor de vreme asupra propagării VHF/UHF

- Ciclurile solare şi influenţa asupra comunicaţiilor

- Domeniile HF, VHF, UHF

- Relaţia între frecvenţă şi lungime de undă

### CAPITOLUL 8

MĂSURĂRI

8.1. Efectuarea măsurărilor

Măsurarea:

- Tensiunilor şi curenţilor în curent continue şi alternative

- Rezistenţei

- Puterii continue şi de RF

- Frecvenţei

8.2. Instrumente de măsură

Efectuarea măsurărilor folosind:

- Instrument cu mai multe game (digital sau analogic)

- Puntea reflectometru (dispozitiv de măsurare a coeficientului de undă staţionară)

- Frecvenţmetru cu absorbţie

- Sarcină artificială

### CAPITOLUL 9

INTERFERENŢE ŞI IMUNITATE

9.1. Interferenţe în echipamentele electronice

- Interferenţa cu semnalul dorit TV, VHF sau de radiodifuziune

- Interferenţe cu sistemele audio

9.2. Cauzele interferenţelor în echipamentele electronice

- Radiaţiile neesenţiale ale emiţătorului (radiaţii parazite, armonici)

- Influenţe nedorite în echipamente care pătrund prin:

    - intrarea de antenă (tensiuni din antenă, selectivitatea intrării)

    - alte linii variante (alimentare, difuzoare şi conectori de legătură)

    - radiaţie directă

9.3. Măsuri împotriva interferenţelor

Măsuri pentru prevenirea şi eliminarea efectelor interferenţelor:

- Filtrarea în domeniul staţiilor de radioamator

- Filtrarea în aparatelor perturbate

- Decuplarea

- Ecranarea

- Separarea antenelor de emisie şi TV

- Prevenirea utilizării antenelor alimentate la un capăt

- Puterea minimă

- O bună împământare RF

- Efecte sociale (relaţii bune cu vecinii)

### CAPITOLUL 10

PROTECŢIA MUNCII

10.1. Corpul uman

- Consecinţele şocului electric

- Precauţii împotriva şocului electric

10.2. Reţeaua de alimentare

- Diferenţa dintre linia de fază, nul şi împământare (codul culorilor)

- Importanţa unor conexiuni bine împământate

- Siguranţe rapide şi lente; valoarea unei siguranţe

10.3. Pericole

- Tensiuni înalte

- Condensatoare încărcate

10.4. Trăznete

- Pericole

- Protecţie

- Împământarea echipamentelor

B) REGULI SI PROCEDURI DE OPERARE INTERNE SI INTERNAŢIONALE

CAPITOLUL 1

ALFABETUL FONETIC

recomandat pentru traficul radiotelefonic

| Litera | Cuvântul de cod | Pronunţia |  | Litera | Cuvântul de cod | Pronunţia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Alfa | Al-fa |  | N | November | No-vem-ber |
| B | Bravo | Bra-vo |  | O | Oscar | Oss-kar |
| C | Charlie | Ciar-li |  | P | Papa | Pa-pa |
| D | Delta | Del-ta |  | Q | Quebec | Khe-bec |
| E | Echo | E-co |  | R | Romeo | Ro-mi-o |
| F | Foxtrot | Fox-trot |  | S | Sierra | Si-era |
| G | Golf | Golf |  | T | Tango | Tan-go |
| H | Hotel | Ho-tel |  | U | Uniform | Iu-ni-form |
| I | India | In-dia |  | V | Victor | Vik-tor |
| J | Juliett | Giu-li-et |  | W | Whiskey | Uis-ki |
| K | Kilo | Ki-lo |  | X | X-ray | EX-rei |
| L | Lima | Li-ma |  | Y | Yankee | Yan-ki |
| M | Mike | Ma-ik |  | Z | Zulu | Zu-lu |

Notă: Pentru cifre, radioamatorii pot folosi denumirea lor corespunzătoare în limba în care se desfăşoară legătura radio sau, pentru o mai bună înţelegere, în oricare altă limbă.

CAPITOLUL 2

CODUL Q

| Codul | Întrebare | Răspuns |
| --- | --- | --- |
| QRK | Care este inteligibilitatea semnalelor mele ? | Inteligibilitatea semnalelor d-tale este.... |
| QRM | Sunteţi interferat ? | Sunt interferat de.... |
| QRN | Sunteţi deranjat de paraziţi atmosferici ? | Sunt deranjat de paraziţi atmosferici. |
| QRO | Să măresc puterea emiţătorului? | Măreşte puterea emiţătorului. |
| QRP | Să micşorez puterea emiţătorului ? | Micşorez puterea emiţătorului. |
| QRS | Să transmit mai rar ? | Transmiteţi mai rar. |
| QRT | Să încetez transmisia ? | Încetez transmisia. |
| QRZ | De cine sunt chemat ? | Sunteţi chemat de.... |
| QRV | Sunteţi gata ? | Sunt gata. |
| QSB | Semnalele mele au fading ? | Semnalele dvs. au fading . |
| QSL | Puteţi confirma recepţia ? | Vă confirm recepţia |
| QSO | Puteţi comunica cu ... direct ? | Pot comunica cu ... direct. |
| QSY | Să schimb transmisia pe o altă frecvenţă ? | Schimb transmisia pe o altă frecvenţă. |
| QRX | Când mă veţi chema din nou ? | Vă voi chema din nou la ora … pe ... kHz (sau MHz) |
| QTH | Care este poziţia dvs. în latitudine şi longitudine (sau după orice altă indicaţie) ? | Poziţia mea în grade este … latitudine ... longitudine ... (sau după orice altă indicaţie). |

Notă: în afara acestor coduri, se pot folosi şi celelalte din Apendicele 14 din Regulamentul Radiocomunicaţiilor.

CAPITOLUL 3

## PRESCURTĂRILE CELE MAI UZUALE FOLOSITE

## ÎN SERVICIUL DE AMATOR

AR = Sfârşit de transmisiune

ASK = A întreba

BK = Semnal folosit la întreruperea unei transmisiuni în curs

COND = Condiţii (de propagare)

CQ = Apel general către toate staţiile

CUAGN = Pe curând

CW = Undă continuă

DE = De la;  folosit şi la separarea indicativului de apel al staţiei chemate de cel al staţiei chemătoare

DX = Distanţă mare (de obicei de pe alt continent)

GA = Bună ziua

GB = La revedere

GM = Bună dimineaţa

HP, HPE = Sper, speranţă

K = Invitaţie la transmitere

MSG = Mesaj

OM = Prieten

PSE = Vă rog

RST = Raport pentru inteligibilitatea, tăria şi tonul semnalului

R = Recepţionat

RX = Receptor

SK = Sfârşitul transmiterii

TKS, TNX = Mulţumesc

UR = Al  dumneavoastră

VA = SK = Sfârşitul transmiterii

VY = Foarte

73 = Salutări

88 = Sărutări

Notă: în traficul radiotelegrafic se pot folosi şi prescurtările cuvintelor din limbile de circulaţie internaţională.

## CAPITOLUL 4

INDICATIVE DE APEL

- Identificarea staţiilor de radioamator

- Folosirea indicativelor de apel

- Formarea indicativelor de apel

- Prefixe naţionale

C) REGLEMENTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVIND SERVICIILE DE AMATOR     ŞI AMATOR PRIN SATELIT

### CAPITOLUL 1

REGLEMENTĂRI RADIO UIT

- Definiţia Serviciului de Amator şi Serviciului de Amator prin Satelit

- Definiţia staţiilor de radioamator

- Articolul 25 din "Reglementările Radio UIT"

- Statutul Serviciilor de Amator şi amator prin Satelit

- Regiuni radio UIT

### CAPITOLUL 2

REGLEMENTĂRI CEPT

- Recomandarea CEPT ECC (05) 06

- Utilizarea temporară a staţiilor de radioamator în ţările membre CEPT

- Utilizarea temporară a staţiilor de radioamator în ţările nemembre CEPT care participă la de autorizare CEPT Novice Radio Amateur

### CAPITOLUL 3

LEGI NAŢIONALE, REGLEMENTĂRI ŞI CONDIŢII DE LICENŢIERE

- Reglementări naţionale

- Regulamentul serviciului de amator

- Demonstrarea cunoaşterii şi completării jurnalului staţiei (log)

    - completarea logului

    - scopul

    - datele înscrise